# 建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：吴堡县民康食品股份合作公司

新建县农畜产品加工厂项目

建设单位（盖章）：吴堡县民康食品股份合作公司

# 编制日期：2019年7月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 吴堡县民康食品股份合作公司新建县农畜产品加工厂项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 吴堡县民康食品股份合作公司 |
| 法人代表 | 薛小平 | 联系人 | 薛小平 |
| 通讯地址 | 吴堡县宋家川镇柏树坪村道班沟 |
| 联系电话 | 13809125490 | 传 真 | / | 邮政编码 | 718200 |
| 建设地点 | 吴堡县宋家川镇柏树坪村道班沟 |
| 立项审批部门 | 吴堡县经济发展局 | 批准文号 | 吴政经发（2008）12号 |
| 建设性质 | 新建 改扩建□ 技改□ | 行业类别及代码 | C1351牲畜屠宰 |
| 占地面积 （平方米） | 2000 | 绿化面积 （平方米） | 200 |
| 总投资 （万元） | 400 | 其中：环保投资 （万元） | 39 | 环保投资占总投资比例 | 9.75% |
| 评价经费 （万元） |  | 投产日期 | 1999年6月 |
| 工程内容及规模： 1、项目特点 吴堡县民康食品股份合作公司成立于1998年，位于吴堡县宋家川镇柏树坪村道班沟，2010年开始营业，现阶段正常运营，年宰杀生猪大约为2万头，年随着环保发展，企业对吴堡县民康食品股份合作公司新建县农畜产品加工厂项目补办环评。 2、分析判定相关情况 ⑴ 产业政策分析 依据国家发改委令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》分析，项目年屠宰生猪2万头，属于第二限制类（十二、轻工，32、年屠宰生猪15万头及以下、肉牛1万头及以下、肉羊15万只及以下、活禽1000万只及以下的屠宰建设项目（少数民族地区除外））。吴堡县经济发展改革局文件以吴政经发（2008）12号文予以项目建议书的批复，项目符合产业政策。 ⑵ 项目“三线一单”符合性分析 根据环境保护部环环评[2016]95号文《关于印发“十三五”环境影响评价改革实施方案的通知》中关于“三线一单”规定，项目符合“三线一单”要求，具体分析见表1。 “三线一单”符合性分析表 表1 “三线一单” 符合性 生态保护红线 项目所在地位于吴堡县宋家川镇柏树坪村道班沟，不触及生态保护红线 环境质量底线 根据环境影响分析，若能依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，则项目在建设阶段及生产运行阶段，各项污染物对周边的环境影响较小，不触及环境质量底线 资源利用上线 项目原辅材料及能源消耗合理分配，不触及能源利用上线 负面清单 项目符合相关产业政策，不属于区域环境优化准入负面清单 ⑶ 项目与榆林市“多规合一”符合性分析 根据榆林市“多规合一”辅助决策服务窗口针对本项目出具的《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》，编号2019（1944）号，项目选址符合性见下表。 项目与榆林市“多规合一”控制线检测符合性分析 表2 控制线名称 检测结果及意见 土地利用总体规划 该项目涉及限制建设区，建议与国土部门对接 城镇总体规划 符合 林地保护利用规划 该项目涉及三级保护林地，建议与林业部门对接 生态红线 符合 文物保护紫线（县级以上保护单位） 符合 基础设施廊道控制线（电力类） 符合 基础设施廊道控制线（长输管线类） 符合 基础设施廊道控制线（交通类） 符合 根据上述监测结果，项目涉及土地利用规划中的限制建设区，建议与国土部门对接，涉及三级保护林地，建议与林业部门对接，不涉及生态保护红线，项目已取得吴堡县国土资源局建设用地批准书，取得吴堡县城乡建设局建设工程规划许可证，项目检测意见符合生态红线要求。 ⑷ 选址合理性分析 依据国家标准委办公室关于《水泥包装袋》等强制性国家标准转化为推荐性国家标准后相关产品标签标注问题的通知，卫生防护距离标准不再强制执行。项目建设较早，多年来运营状况良好，无环境纠纷，项目不设置卫生防护距离，已取得建设项目选址意见书、建设工程规划许可证及吴堡县国土资源局出具的建设用地批准书，因此项目选址合理。 3、项目组成 工程内容：项目主要建设内容包括待宰圈、屠宰车间、冷库及附属设施办公楼、消毒池、锅炉房、焚烧炉等。项目组成见表3。 项目组成表 表3 项目 建设内容 备注 主体工程 屠宰车间 砖混结构，彩钢顶，内设1条机械化生产装置，建筑面积420m2 已建 待宰圈 砖混墙围栏，建筑面积230m2 已建 冷库 砖混结构，建筑面积140m2，采用冷风式全封闭压缩冷凝机组制冷 已建 辅助工程 办公楼 砖混结构，占地面积260m2，两层，建筑面积520m2 已建 消毒池 占地面积24m2，用于进场猪消毒 已建 锅炉房 建筑面积46m2，项目蒸汽锅炉为0.3t/h，为项目生产提供高温蒸汽 整改为燃油、燃气两用锅炉 焚烧炉 项目焚烧炉功率为0.77KW，焚烧量为20kg/h，焚烧炉使用柴油点燃进行燃烧 已建 堆肥间 占地面积8m2，位于待宰圈南侧，用于临时堆肥 新建 公用工程 供热 项目冬季采用空调供热 已建 供水 由厂区自备水井提供 已建 供电 由厂区周边区域电网接入 已建 排水 项目设置水冲厕，经化粪池处理后用于周围绿化，生产废水通过收集后密闭罐车外运处理，本次新建污水处理站，建成后，生活污水经化粪池处理后排入污水处理站，生产废水经污水处理站处理后优先回用于厂区周围绿化，剩余部分排入城市污水管网，污水处理站占地面积110m2 污水处理站新建 环保工程 废气 待宰、屠宰恶臭 项目废气主要为生产恶臭气体排放，屠宰车间密闭，设置紫外线光解设备，通风窗进行换气，待宰间采取干清粪工艺，清运至堆肥间暂存，及时外运施肥 已建 污水处理恶臭 污水处理站采用密闭设置通风窗进行换气，厂区周围绿化消减恶臭气体 新建 锅炉废气 项目蒸汽锅炉为燃油燃气两用锅炉，前期使用燃料为柴油，待天然气接入后燃气，产生的污染物经8m高排气筒排放 新建 焚烧废气 焚烧炉使用柴油点燃进行燃烧，主要燃烧污染物为焚烧废气，产生的污染物经8m高排气筒排放 已建 废水 设置水冲厕，经化粪池处理后用于周围绿化，生产废水通过收集后密闭罐车外运处理，本次新建污水处理站，建成后，生活污水经化粪池处理后排入污水处理站，生产废水经污水处理站处理后优先回用于厂区周围绿化，剩余部分排入城市污水管网 污水处理站新建 噪声 项目生产设备选用低噪声设备，置于室内，进出风口安装阻抗复合式消声器，连同电机采用可拆卸式隔声罩 已建 固废 生活垃圾 在厂内统一收集后定期由环卫部门统一清运 已建 生产固废 屠宰车间产生的废弃物焚烧处理、污水站污泥及待宰圈猪粪堆肥场堆肥处理后外运施肥 / 绿化 厂内硬化处理，厂区周围绿化面积200m2 / 工程规模：年屠宰生猪2万头。 4、建设地点 项目位于吴堡县宋家川镇柏树坪村道班沟，地理坐标为东经110°41′52.91897″，北纬37°26′53.92621″，海拔高程676.426m。项目东侧为空地，南侧临小路，100m处为迎宾大道，西侧为空地，90m处为G20，157m处为西区鑫苑，北侧靠山，距离最近住户为25m，位于项目西南侧。项目四邻关系见图1，地理位置见附图1。 图1 项目四邻关系图 5、原辅材料消耗 项目主要原辅材料消耗见表4。 项目主要原辅材料消耗表 表4 序号 名 称 单位 年用量 来源 一 原辅材料 1 猪 万头/a 2 吴堡县及周边地区 2 包装袋 个/a 20000 外购 二 燃料及动力消耗 1 电 KWh 20万 接入电网 2 生产用水 m3/a 4950 自备水井，用水量按每头猪0.25m³计 6、主要设备 项目主要设备见表5。 项目主要设备表 表5 序号 设 备 名 称 单位 数量 一 生猪屠宰线 1 升降门 个 2 2 击晕机 套 1 3 放血提升机 台 1 4 放血/烫毛输送机 台 1 5 入轨装置 个 1 6 放血吊链下降输送机 个 1 7 预清洗机 台 1 8 热烫池 套 1 9 脱钩系统 套 1 10 连续打毛机 台 1 11 不锈钢挂屠宰吊钩、板式输送机 台 1 12 板式输送机清洗装置 个 1 13 提升机 台 1 14 不锈钢鞭条式清洗机 台 1 15 不锈钢鞭条式清洗抛光机 台 1 16 屠宰输送机 条 1 17 开肛不锈钢工作台 个 1 18 开肛器 套 1 19 红白内脏检疫输送机 台 1 20 摘白内脏输送机 台 1 21 劈半锯 套 1 22 劈半锯消毒装置 个 1 23 轨道秤 套 1 24 内脏检疫废弃物收集槽 米 8 25 道岔 个 3 26 不锈钢卫生槽 个 1 27 滑动扁担钩 个 500 28 刀具消毒装置 个 6 29 不锈钢围裙清洗器 个 6 30 洗手/刀消毒装置 个 8 31 白条下载输送机 台 1 二 回钩返回和清洗系统 36 钩子返回输送和储存系统 条 1 37 钩子清洗装置 套 1 38 升降机 台 1 39 钩子储存轨道 根 1 三 冷却间输送设备 40 悬挂轨道系统 米 1490 41 快速冷却输送机 件 1PC 42 至冷却间的输送机 件 1PC 43 道岔 件 5PC 44 轨道悬挂 件 2980PC 45 装卸升降机 件 2PC 46 轨道秤 件 1PC 四 其他 1 锅炉 个 1 2 焚烧炉 个 1 7、公用工程 ⑴ 给水 项目厂区的生产、生活、锅炉及绿化用水由一眼自备水井供给。根据《陕西省行业用水定额》(DB 61/T 943-2014)及结合项目情况，生活用水按照60L/人·d计，劳动定员30人，则项目生活用水量为1.8m3/d（594m3/a）。生产过程按宰每头猪用水量0.25m3计，项目年宰生猪2万头，则日宰生猪量为60头，则项目生产用水量为15m3/d（4950m3/a），宰猪用水包含生产过程洗涤、冲洗、车间清洗等用水。锅炉补水量按1m3/d计，则年补充水量为330m3/a。 ⑵ 排水 项目废水主要包括生产废水和生活污水。生产废水主要来源于待在车间冲洗、屠宰过程中洗涤及冲洗废水等。生活污水排水量按照用水量的80%进行计算，则排水量为1.44 m3/d(475.2 m3/a)；生产废水排水量按照用水量的80%进行计算，则生产废水排水量约为12m3/d(3960 m3/a)。项目建设1座污水处理站处理生活污水和生产废水，处理后优先用于厂区绿化及抑尘，剩余水量排入城市污水管网。项目给排水平衡见表6，水平衡图见图2。 项目给排水平衡表 表6 单位：m3 项目 用水标准 日用水量 年用水量 废水日产生量 废水年产生量 屠宰用水 0.25m³/头 15 4950 12 3960 生活用水 60L/人 1.8 594 1.44 475.2 锅炉用水 1m3/d 1 330 0 0 合计 / 17.8 5874 13.44 4435.2 ⑶ 供电 项目电源取自周边供电线路，年耗电量为20万kWh/a。 ⑷ 供热 项目冬季采暖采用空调供热。 图2 项目水平衡图（m3/d） (5) 制冷 项目加工后肉类冷藏使用R-22(二氟一氯甲烷)进行制冷。R-22特性见表7。 R-22特性一览表 表7 化学名称 物理特性 物化特性 毒性描 形态 气化温度 氟利昂R-22 无色液化气体，有轻微乙醚味 -40.8℃ 蒸汽压151.2(25℃)Pa；液体密度1194(25℃)kg/m3；温室效应系数HGWP0.43 毒性低 8、占地及平面布置 项目占地2000平方米，项目厂址由西往东依次是办公楼、污水处理站、冷库、屠宰车间、待宰圈，项目锅炉房位于厂区东北侧，项目厂内全部硬化，厂区周围进行绿化，项目总平面布置见附图2。 9、劳动定员 项目劳动定员30人，年工作330天。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目为补办环评，项目原有污染情况主要为项目生产过程产生的恶臭气体及生产过程产生的废水，项目宰车间密闭，设置通风窗进行换气，生产过程产生的废水通过收集后密闭罐车外运处理，本次新建污水处理站，生产废水经污水处理站处理后优先回用于厂区周围绿化，剩余部分排入城市污水管网。 |

# 建设项目所在地自然环境概况

自然环境概况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地形、地貌 项目位于吴堡县宋家川镇柏树坪村道班沟，地理坐标为东经110°41′52.91897″，北纬37°26′53.92621″，海拔高程676.426m。属典型的黄土丘陵沟壑区，属无定河一、二级阶地，海拔高程960-1010m。 2、气候与气象 吴堡县属温暖带半干旱大陆性气候。光热资源丰富，雨量偏少，年平均日照 2728 小时， 年平均气温 11.3 ℃，历年极端最高气温 40.1℃，极端最低气温-20.5℃，年温差和日温差大。 无霜期 190 天，多年均降雨量 486.0 mm，年内降水主要集中在七、八、九三个月，占全年总 降水的 63.2%，多暴雨。年蒸发量为 2180.4mm，以干旱为主的灾害性天气较为频繁，有十年 九旱之称。常年主导风向是西南和东北风。最大冻土深度 0.99m，年平均气压 93.14Pa。 3、地质 吴堡县境内出露地层自东往西，从老到新依次有古生界、中生界和新生界地层，古生界 及新生界地层呈北东向或近南北向带状展布，新生界地层不整合于前者之上。从大地构造单 元看，吴堡县属华北地台鄂尔多斯台向斜的一部分。至中生代前，县境地质与华北地台一样。 经吕梁运动地糟褶皱抬升，形成了地台基底。 项目地处长期相对稳定的地台区，构造变动微弱，地震发生的频率小，而且强度低。 根据《陕西省工程抗震沿防烈度区划图》确定项目所在区域地震基本烈度为 VI 度。 4、水文与地质 ⑴ 地表水 吴堡县域地表水属黄河流域，黄河由北向南流经该县的五个乡镇，县内流程 45.7 公里， 均宽 0.5 公里。黄河至吴堡水文站以上流域面积 435340 平方公里。因其面积广袤，支流众多， 气候差异较大，故洪枯流量十分悬殊。最大洪峰流量为 3900 立方米/秒，最枯流量为 61 立方 米/秒，多年平均流 951.87 立方米/秒，年径流总量 300 亿立方米，7、8、9 三个月流量占 43%， 年水位变幅 7.55 米。县境内直接入黄河的沟道 27 条，主要有清河沟、统汇 沟、胡家沟、后 桥沟等 20 条，流域面积 402.27 平方公里，年径流总量 1016.43 万立方米，多属降雨补给型， 雨季流量增加，泥沙含量大，旱季水量很小，甚至断流。 项目南侧350m处为黄河。 ⑵ 地下水 吴堡县地下水从区域上分为河间区、河谷区。河间区水资源贫乏，河谷区有部分中等含 水区。从水力特征上分为潜水和承压水。河间区潜水有黄土裂隙孔洞潜水、各类基岩(指第三 系)裂隙潜水，河谷区潜水为冲积、冲洪湖-14-积层孔隙水和层状碎类裂隙潜水。根据现场调 查及收集的资料，项目评价区内的地下水主要为黄土层潜水和基岩风化带潜水，地下水主要 以地表水的补给为主，地下水位受地表降水等条件的影响较大，总体来看，该区域属于地下 水贫水区。 5、土壤和植被 评价区雨水流侵蚀显著，水土流失严重。植被覆盖度较低，植被类型有草丛、农业植被和无植被地段。草本主要为白草、长芒草、百里香草、本氏针茅等；主要农作物有玉米、土豆和谷子、糜子、向日葵等，为一年一熟。经调查，评价区内无国家保护野生动物、无自然保护区、风景名胜区和特殊保护地区。 文物古迹 根据现场勘查，项目拟建地周围 1km 范围内未发现需要保护的文物和名胜古迹。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境等)： 1、环境空气 1） 常规监测因子 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）6.2.1 中“基本污染物环境质量 现状数据采用评价范围内国家或地方环境质量监测网中评价基准年连续 1 年的监测数据”，项目基本污染物环境质量现状数据参考陕西省环境保护办公室 2019 年1 月11日发布的环保快报中相关数据，具体见下表。 吴堡县空气质量现状评价 表8 年评价指标 污染物 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率% 达标情况 年平均质量浓度 PM10 141 70 201.4 不达标 PM2.5 58 35 165.7 不达标 SO2 34 60 56.7 达标 NO2 35 40 87.5 达标 24小时均值 CO第95百分位 2.8 4 70 达标 8小时均值 O3第90百分位 50 160 31.3 达标 根据上表可知吴堡县2018年1~12月的环境空气质量现状中，PM10、PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准规定的浓度限值，其余各项均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准规定的浓度限值，项目所在区域属于环境空气质量不达标区。 2）特征因子 ⑴特征监测因子为NH3、H2S ⑵ 监测时间：陕西中测检测科技有限公司于2019年6月14日～6月20日对评价区环境空气质量进行了监测。 ⑶ 监测方法：采样及分析方法按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）规定及《环境监测技术规范》进行（见表9）。 监测项目及分析方法 表9 单位：mg/m³ 污染物 分析方法 方法来源 检出限 NH3 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009 0.01 H2S 亚甲基蓝分光光度法（B） 《空气和废气检测分析方法》(第四版增补版）国家环保总局2003 0.001 ⑷ 评价标准 评价标准值为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（见表10）。 环境空气质量二级标准 表10 单位：μg/m3 污染物 取值时间 标准值 NH3 1小时平均 200 H2S 1小时平均 10 ⑸ 监测结果 NH3、H2S监测结果统计表 表11 单位：μg/m3 监测因子 1小时平均值 浓度范围 标准值 超标率（%） 最大超标倍数 NH3 63-80 200 0 0 H2S 3.9-5.7 10 0 0 注：项目NH3、H2S标准值参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中限值。 从上表可知，项目厂址NH3和H2S1小时平均值均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中限值。 2、地表水 经现场勘查，项目周边最近的地表水为项目南侧350m 处的黄河，项目污水处理站建成后，生活污水经化粪池处理后排入污水处理站，生产废水经污水处理站处理后优先回用于厂区周围绿化，剩余部分排入城市污水管网，项目产生的污（废） 水不外排入地表水，未进行地表水监测。 3、地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），项目属于 N轻工屠宰-98屠宰 ，地下水环境影响评价类别为Ⅳ类， 因此不进行地下水环境质量现状监测。 4、声环境 ⑴ 监测布点 于项目厂址东、西、南、北界各设1个监测点位（见附图3）。 ⑵ 监测方法 监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）有关规定进行。 ⑶ 监测时间与频次 陕西中测检测科技有限公司于2019年6月14日对厂区东、南、西、北界声环境进行了监测，昼、夜各监测一次。 ⑷ 监测结果 声环境质量监测结果见表12。 声环境质量监测结果统计表 表12 位置 6月14日 昼间dB（A） 夜间dB（A） 达标情况 东厂界 46.9 47.1 达标 南厂界 57.5 46.0 达标 西厂界 46.8 45.6 达标 北厂界 48.0 46.4 达标 由上表可以看出，项目区昼间和夜间等效声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： ⑴ 环境空气：项目周边区域 保护级别：《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准； ⑵ 地下水目标：项目区及其周边区域 保护级别：《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准； ⑶ 声环境保护目标：厂界外1m 保护级别：《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 ⑷ 生态目标：厂区及附近区域植被 保护级别：《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中表2标准。 环境保护目标（环境空气） 表13 名称 坐标/m 保护对象 环境 功能区 相对厂址 距离方位（m） 户数 人数 柏树坪村住户 110.697635645，37.447784337 1 3 二类区 SW 25 西区鑫苑 110.695972675，37.447215709 470 1500 W 157 祥泰家园 110.700641060，37.447486612 430 1300 SE 185 吴堡县第二幼儿园 110.702228928，37.447400781 / 169 SE 340 馨园小区 110.692508602，37.446939441 420 1201 W 480 福泰家园 110.706981802，37.448183986 260 780 E 720 环境保护目标（地表水、地下水、声环境、生态） 表14 环境要素 保护目标 方位 距离（m） 保护对象 保护要求 地表水 黄河 S 350 地表水质 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 地下水 项目区及其周边区域 地下水质 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 声环境 厂界外1m 声环境 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 生态环境 厂区及附近区域 植被等 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中相关标准

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 2、地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准； 3、地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准； 4、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准； 5、生态环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）二级标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018)中相关标准；厂界恶臭气体限值执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级标准中现有限值和新改扩建二级标准。 2、项目污废水经污水处理设施处理后回用，剩余部分达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）后排入城市污水管网。 3、施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 4、一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中有关规定；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单有关规定。 其它要素评价按国家有关规定执行。 |
| 总量控制标准 | 结合项目工艺特征和排污特点，总量控制标准为：SO2：0.0197t/a；NOx：0.0109t/a；项目废水经场区污水处理站处理后排入市政污水管网，故污水污染物总量纳入污水处理厂，项目不申请总量。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 施工期 项目已经建设，补办环评，本次新建污水处理站及对原燃煤锅炉拆除后新建燃油、燃气两用锅炉，项目工程建设过程分为建筑施工、设备调试和建成营运三个阶段。在建设期间各种施工活动会对环境造成一定的影响，工艺流程及产污环节示意图见图3。 图3 项目施工期工艺流程及产污环节图 2、营运期 项目生产工序主要为宰前处理、宰前检验、称重冲淋、击晕起吊、宰杀放血、烫毛打毛、剖腹、胴体劈半、宰后检验和冷却排酸等。营运期工艺流程及产物环节见图4。 ⑴ 宰前处理：生猪宰前的生理状况直接影响到肉品质量，宰前管理的要点是充分休息、停食饮水和减少外伤。一般停食12小时，停食期间必须给予充分饮水，送宰前3小时停止供水。善待活猪减少外伤。 ⑵ 宰前检验：重点在于发现猪瘟、猪丹毒、猪肺疫、副伤寒、萎缩性鼻炎、猪密螺旋体痢疾、口蹄疫、猪水疱病等。 ⑶ 称重、冲淋：经宰前检验合格的活猪由工人送到指定的地磅上称重。而后用温水进行冲淋，清洗全身，以减少屠宰过程中猪身上的附着物对猪胴体的污染。 ⑷ 击晕起吊：将活猪赶入击晕箱，在100V左右的电压下对猪进行约5-10S的电麻，将其击晕。接着由工人用绳索套牢猪的后腿，并挂在轨道的吊钩上，将猪吊起。 ⑸ 宰杀放血：从猪喉部下刀割断食管、气管和血管进行放血，放血时间约为9min。猪血单独存放，及时外售。 ⑹ 烫毛、打毛：烫毛采用热水烫毛；打毛工序采用机械方式将猪的体毛包括表层去除；同时可最大限度降低胴体表面初始细菌并提升感官，为延长产品保质期提供保证。 ⑺ 剖腹：猪胴体锯骨开膛，取出红白内脏。 ⑻ 胴体劈半：将猪胴体对半劈开。 ⑼ 宰后检验：将猪胴体、猪头、内脏、蹄等实施同步卫生检验。根据《中华人民共和国动物防疫法》和《中华人民共和国动植物检疫法》中的有关规定进行检验。 ⑽ 冷却排酸：将猪肉自然冷却至常温后，将两分胴送入冷却间，在一定温度下、湿度下将肉中的乳酸分解为二氧化碳和水。 图4 营运期工艺流程及产污环节图 主要污染工序： 1、施工期 ⑴ 废气 施工期产生的废气主要有施工机械挖土时、施工材料、弃土堆放时产生的扬尘；运输车辆、各类以燃油为动力的工程机械在场地开挖、场地平整、物料运输等施工作业时产生的尾气，排放的主要污染物为CO、NOx。 ⑵ 废水 施工期废水主要为施工人员产生的生活污水以及建筑施工废水，主要污染因子为COD、BOD5和SS等，产生的污水进行施工场地泼洒抑尘。 ⑶ 噪声 施工期噪声主要为运输车辆、起重机、混凝土泵车、吊车等施工机械作业时产生的噪声。 ⑷ 固废 施工期固体废物主要有施工人员产生的生活垃圾、各种建筑垃圾以及土石方等。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运，建筑垃圾统一收集后定期由环卫部门统一清运。 2、运营期 ⑴ 废气 项目大气污染源主要来自待宰和屠宰过程中产生的恶臭、废水处理设施恶臭、锅炉燃烧废气及焚烧炉废气等。 待宰、屠宰过程产生的恶臭 本项目生猪在圈内停留时间平均为8小时，待宰圈的恶臭主要来生猪的粪便和尿液，属于无组织排放，粪便每天屠宰完成后清理一次，日产日清。屠宰加工车间内屠宰生猪后留下的血、胃中未消化的食物等产生的臭气混杂在一起，产生刺鼻的腥臭味，并扩散至著宰车间外。待宰、屠宰过程恶臭污染源强参照中国环境科学学会学术年会论文集(2010) 天津市环境影响评价中心张艳青等人发布的论文《养猪场忍臭影响量化分析及控制对策研究》进行核算。每头公猪的排放源强为：NH3排放源强5.3g/头▪d，H2S排放源强为0.5g/头▪d，项目每日屠宰生猪按60头计，则项目待宰圈恶臭污染物NH3产生源强为0.318kg/d（约0.0133kg/h），H2S产生源强为0.03kg/d（约0.0013kg/h）；项目屠宰车间设置通风系统，小时换气次数为3次，总面积约为420m2，层高为5m，则可得出总排风量6300m3/h；则项目恶臭气体NH3和H2S排放浓度分别在2.11mg/m3、0.21mg/m3，经预测，恶臭气体排放至下风向厂界浓度值为NH3：43.8μg/m3，H2S：4.2μg/m3，厂界排放浓度可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级标准中现有限值。 项目屠宰车间密闭，采取紫外线光解法除臭。紫外线光解除臭是使收集到的恶臭气体经高能UV紫外线光束照射，利用高臭氧分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧，使呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物，利用特制的催化剂进行氧化还原反应；运用高能UV紫外线光束、臭氧及催化剂对恶臭气体进行协同分解氧化反应，使恶臭气体物质降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳。 具体做法是在屠宰车间安装一定风量的抽风机，将产生的恶臭气体统一收集至安装于车间顶部的紫外线光解设备，使收集到的恶臭气体经高能UV紫外线光束照射分解转化成低分子化合物、水和二氧化碳后经通风机排放，除臭效率可达95%以上。恶臭净化工艺流程图如图5。 污水处理站的恶臭 由于项目废水中有机物质多，浓度高，极易腐蚀发臭，因此在厂内收集系统及废水处理站将不可避免地要产生一些臭气。臭气成分复杂，难以对所有组分进行定量分析，根据有关资料对屠宰废水处理企业臭气进行分析的结果，浓度较高的污染物是NH3和H2S，类比同类型项目，恶臭源强为NH30.01kg/h，H2S0.0005kg/h，项目屠宰车间设置通风系统，小时换气次数为6次，总面积约为110m2，层高为4m，则可得出总排风量2640m3/h；则项目恶臭气体NH3和H2S排放浓度分别在3.79mg/m3、0.19mg/m3，经预测，恶臭气体排放至下风向厂界浓度值为NH3：33.7μg/m3，H2S：1.6μg/m3，厂界排放浓度可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级标准中新改扩建限值。 ③锅炉燃烧废气 项目设置蒸汽锅炉为0.3t/h，焚烧炉功率为0.77KW，项目锅炉为燃油、燃气两用锅炉，前期主要以燃油为主，后期燃气管网铺设至项目处时，可使用天然气作为燃料，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，燃油工业锅炉每吨燃料产排污系数见表15。 燃油锅炉产排污系数表 表15 污染物 单位 产污系数 备注 SO2 千克/吨-原料 19S 产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指燃油收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示 NOX 千克/吨-原料 3.67 —— 烟尘 千克/吨-原料 0.26 —— 根据调查柴油净热值为41769kJ/kg（9980kCal/kg），硫含量按0.35%，则项目锅炉燃油量约为18kg/h，项目锅炉运行时间为5h/d，年运行时间330d，则项目年使用柴油量约为2.97t，则项目年产排污量为二氧化硫产生量为19.74kg/a，氮氧化物产生量为10.89kg/a，烟尘产生量为0.78kg/a，风量按2000m3/h计，则项目锅炉产生及排放情况见下表： 锅炉废气污染物产生及排放情况 表16 名称 废气量 （m3/h） 产生浓度 （mg/m3） 产生量 （kg/a） 排放浓度 （mg/m3） 排放量 （kg/a） 燃油锅炉烟气 2000 烟尘 SO2 NOX 烟尘 SO2 NOX 烟尘 SO2 NOX 烟尘 SO2 NOX 0.24 5.98 3.3 0.78 19.74 10.89 0.24 5.98 3.3 0.78 19.74 10.89 《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018) 烟尘：10 mg/m3，SO2：20mg/m3 NO2：150mg/m3 ④焚烧炉废气 项目焚烧炉主要用于焚烧病死猪及屠宰车间废弃物，废弃物本身具有可燃性，使用柴油进行引燃，项目年宰杀生猪2万头，项目购买生猪时对生猪健康状况进行检查，购进后在待宰圈圈养，一般圈养时间较短，故生病几率较小，因此病死情况发生概率较小，产生病死猪后运进焚烧炉进行焚烧，病害动物尸体无害化焚烧炉炉膛升温快，引燃耗油少，燃烧充分，主要产生的污染物为烟尘，其次含有少量硫化物、氮氧化物等，产生量较小，经8m高排气筒排放，对周围环境影响较小。 ⑵ 废水 项目废水主要包括生产废水和生活污水。生产废水主要来源于待宰车间冲洗、屠宰过程中洗涤及冲洗废水等。废水中主要的污染因子为pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动物油、总磷。废水中还有血污、皮毛、油脂、碎肉、内脏杂物、未消化的食物及粪便等污染物，悬浮物浓度较高，富含油脂，可生化性强。生活污水主要为项目工作人员生活的废水。生产废水主要为屠宰、冲淋废水、清洗废水，排水量按照用水量的80%进行核实，则生产废水排水量约为12m3/d(3960 m3/a)；生活污水排水量按照用水量的80%进行核实，则排水量为1.44m3/d(475.2m3/a)。项目设置水冲厕，经化粪池处理后用于周围绿化，生产废水通过收集后密闭罐车外运处理，本次新建污水处理站，建成后，生活污水经化粪池处理后排入污水处理站，生产废水经污水处理站处理后优先回用于厂区周围绿化，剩余部分排入城市污水管网。 ⑶ 噪声 项目的噪声源主要有输送机、卸猪机、刮毛机、提升机、电锯、锅炉风机、污水处理站空压机等，产噪设备源强为60dB(A)~90dB(A)。主要噪声设备见表17。 主要产噪设备及源强表 表17 序号 名称及来源 声压级dB（A） 设备台数运行 排放规律 1 输送机 65 4 连续 2 卸猪机 60 1 连续 3 刮毛机 75 1 连续 4 提升机 68 1 连续 5 电锯 87 1 连续 6 污水处理站空压机 90 1 连续 ⑷ 固体废物 （1）生活垃圾：办公垃圾及生活垃圾。产生量按平均每人每天1kg计算，项目定员30人，生活垃圾年产生量为9.9t/a，集中收集后定期由环卫统一清运。 （2）生产垃圾：待宰圈产生的粪便、屠宰车间及加工车间产生的废弃物、污水处理站污泥等。猪粪便的产生量按2kg/头·d计，项目日待宰活猪60头，理论排放猪粪便量120kg/d(39.6t/a)，屠宰车间废弃物产生量按1.2kg/头·d计，则项目屠宰车间废弃物产生量为72kg/d(23.8t/a)，污水处理站处理污水量约为13.44t/d，年处理污水量为4435.2t。污水处理产生的污泥约占处理污水总量的0.03%，则污泥产生量约为1.33t/a。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 污染物产生浓度、产生量 | 污染物排放浓度、排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 待宰、屠宰车间 | NH3 | 2.11mg/m3，0.105t/a | 厂界浓度43.8μg/m3 |
|  |  | H2S | 0.21mg/m3，0.01t/a | 厂界浓度4.2μg/m3 |
|  | 污水处理站 | NH3 | 3.79mg/m3，0.079t/a | 厂界浓度33.7μg/m3 |
|  |  | H2S | 0.19mg/m3，0.004t/a | 厂界浓度1.6μg/m3 |
|  | 蒸汽锅炉 | SO2 | 5.98mg/m3，0.0197t/a | 5.98mg/m3，0.0197t/a |
|  |  | NOX | 3.3mg/m3，0.0109t/a | 3.3mg/m3，0.0109t/a |
|  |  | 烟尘 | 0.24mg/m3，0.0008t/a | 0.24mg/m3，0.0008t/a |
|  | 焚烧炉 | 烟尘、硫化物、氮氧化物 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 | 475.2m3/a | 生活污水经化粪池处理后排入污水处理站，生产废水经污水处理站处理后优先回用于厂区周围绿化，剩余部分排入城市污水管网 |
|  |  | COD、BOD5、氨氮、SS | / |  |
|  | 生产废水 | 废水量 | 3960 m3/a |  |
|  |  | COD、BOD5、氨氮、SS | / |  |
| 固 体 废 物 | 屠宰车间、待宰间、猪粪临时堆存场、废水处理站、职工 | 动物粪便 | 39.6t/a | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 9.9 t/a | 0 |
|  |  | 污泥 | 1.33t/a | 0 |
|  |  | 屠宰车间废弃物 | 23.8t/a | 0 |
| 噪声 | 项目的噪声源主要有输送机、卸猪机、刮毛机、提升机、电锯、锅炉风机、污水处理站空压机等，噪声值大约为60dB(A)~90dB(A)左右。 |
| 主要生态影响： 项目所在地厂区周围地势平坦，农作物及植被覆盖率高，无水土流失条件。建设过程中注重生态环境保护，取土填方科学规划，合理选择取土点，减少植被破坏和开挖面积，取土结束后按照 “谁开发、谁恢复”的原则，利用春秋两季植被种草、恢复植被。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1、大气环境影响分析 施工期的环境空气污染物主要为施工过程中产生的扬尘、施工燃油机械及运输工具所排放的废气。扬尘主要来自场地开挖装卸、道路运输扬尘等；废气则由各类机械运转及运输汽车等造成。其中对周围环境影响最大的以施工期所产生的扬尘为主。 在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在15m以内。 抑制扬尘的一个有效措施是洒水，如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右。为了进一步减轻施工扬尘对周边环境的影响，项目已严格采取合理可行的控制措施，尽量减轻了其污染程度，缩小其影响范围。施工现场经过了以下措施： ⑴ 在施工期的场地平整和土石方运输等阶段对场地每天洒水4~5次； ⑵ 施工现场在四周设置围墙进行遮挡，并对工地建筑结构施工架外侧设置有效的防尘网或防尘布，减少施工扬尘扩散范围；对施工现场进行科学管理，砂石料统一堆放，减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂。 ⑶ 对施工现场内的施工道路进行硬质覆盖； ⑷ 施工过程中产生的建筑垃圾及时清运并在指定的垃圾处置场处置。不能及时清运的，采取封闭、遮盖等有效防尘措施。 ⑸ 装卸产生扬尘的物质、清理楼层及平整场地等活动时，采取湿式作业等有效防尘措施。 ⑹ 运输沙、石、水泥、建筑垃圾等易产生扬尘物质的车辆，实行密闭运输，严禁撒漏，运输车辆驶出工地前做除泥除尘处理。 ⑺ 在风速五级以上易产生扬尘的天气，暂时停止场地施工，并采取了有效措施，防止扬尘污染。 ⑻ 项目建设期间，对于施工材料临时堆场，采取了覆盖防尘布，且定期喷洒粉尘抑制剂，防止风蚀。 综上所述，经过以上措施，施工场地扬尘对环境的影响大大降低，同时其对环境的影响也随施工的结束而消失。 2、水环境影响分析 项目建设期间，废水主要来自于建筑施工人员的生活污水以及建筑施工废水。由于项目施工期较短、施工人数较少，产生废水量较小，回用于场地洒水，因此项目的建设对周围水环境的影响较小。 3、声环境影响分析 施工期噪声对环境的影响主要表现为交通噪声和施工噪声。 施工期噪声主要由平整土地、开挖土石方、车辆运输及建设临时道路等过程产生。噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，施工噪声对周围声环境的影响也将停止。噪声的污染程度与所使用施工设备的种类及施工队伍的管理水平有关，可以通过加强管理、疏通道路、控制运输时间，减少鸣笛，降低车辆阻塞等方法减轻其影响。各类施工机械以及运输车辆产生的噪声水平为90~105dB（A），噪声随施工结束而消失，因此，施工机械和车辆噪声对周围声环境影响较小。 4、固体废弃物环境影响分析 施工期固体废弃物主要来自施工期的建筑垃圾与生活垃圾，建筑垃圾包括基础开挖及土建工程产生的砖瓦石块、渣土、泥土等，以无机成分为主。 建筑垃圾可回用的全部回用，不能回用的及时送往城建部门指定的建筑垃圾处理场统一处置。 施工人员产生的生活垃圾量较少。要求该部分垃圾不得随意丢弃在施工场地，应收集送至生活垃圾填埋场处理。 因此，项目施工期产生的固体废物均得到了合理处置，对环境影响较小。 5、生态环境影响分析 项目对生态环境的影响因素主要是项目建设扰动土地表层。管道埋设全部为泥土路面，无植被覆盖。同时，项目施工作业区范围小，开挖量较小，施工时间也较短。主要在地基开挖及地表平整施工作业时对环境产生一定影响，通过采取以下措施： ⑴ 施工人员就近租用公共房屋、民屋等，尽量减少临时用地。 ⑵ 施工建筑材料堆放场周围一定范围内，采取了一定的防护措施（搭棚堆放或者加盖毡布等）。 综上所述，经过上述措施后，项目施工期对生态环境影响较小。 营运期环境影响分析： 1、大气影响分析 本项目大气污染物主要为待宰、屠宰过程中产生的恶臭、污水处理站恶臭及锅炉燃烧废气。 ⑴ 污染物排放预测 ①评价因子和评价标准表见下表18。 评价因子和评价标准表 表18 评价因子 平均时段 标准值/（μg/m3） 标准来源 氨 1h平均质量浓度限值 200 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 硫化氢 1h平均质量浓度限值 10 SO2 1h平均质量浓度限值 500 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准 NOx 1h平均质量浓度限值 250 PM10 1h平均质量浓度限值 150 ②采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），附录A推荐的AERSCREEN模式进行估算。估算模型参数表见下表19。 估算模型参数表 表19 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 38.4 最低环境温度/℃ -25.4 土地利用类型 草地 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/km / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/° / ③本项目大气污染物源强具体情况见下表20。 无组织排放污染物源强参数表 表20 名称 面源起点坐标/m 高度/m面源海拔 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） E N NH3 H2S 待宰、屠宰车间 110.41535395 37.26543330 678.228 30 20 20 5 2640 连续 0.0133 0.0013 污水处理站 110.41528926 37.26536764 675.033 11 10 20 4 2640 连续 0.01 0.0005 锅炉废气排放污染物源强参数表 表21 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率（kg/h） E N SO2 NOx 烟尘 锅炉废气 110.41540803 37.26548351 683.278 8 0.1 0 1650 正常 0.012 0.0066 0.0005 ④根据估算模式计算污染物下风向厂界处、最近住户处及最大质量浓度，主要污染物下风向预测结果见表22。 主要污染源估算模式计算结果 表22 污染源名称 下风向厂界距离m 厂界浓度μg/m3 设施距离最近住户距离m 最近住户处浓度μg/m3 最大质量浓度距离m 预测最大质量浓度μg/m3 待宰、屠宰车间 NH3 40 43.8 80 29 18 61 H2S 4.2 3.0 6.0 污水处理站 NH3 30 33.7 60 22.3 16 46.9 H2S 1.6 1.2 2.3 锅炉废气 SO2 50 18 100 37 26 92 NOx 10 20 51 烟尘 1.0 2.0 4.0 项目污染物主要为无组织恶臭及锅炉烟气，由上表可知，项目厂界污染物排放浓度较小，待宰、屠宰车间恶臭厂界排放浓度可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级标准中现有限值，污水处理站厂界排放浓度可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级标准中新改扩建限值；锅炉废气污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018) 中标准限值，项目正常运营情况下对周围环境空气影响较小。 ⑵ 污染物排放核算 本项目大气污染物排放核算见下表。 大气污染物排放量核算表 表23 序号 产污 环节 污染物 主要防治措施 标准名称 厂界污染物浓度（μg/m3） 年排放量（t/a） 1 待宰、屠宰车间 NH3 屠宰车间密闭，设置紫外线光解设备，通风窗进行换气，待宰间采取干清粪工艺，及时清运车间内的牲畜粪便至收集桶内后外运施肥 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级标准中现有限值 43.8 0.105 H2S 4.2 0.01 2 污水处理站 NH3 污水处理站采用密闭设置通风窗进行换气，厂区周围绿化消减恶臭气体 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级标准中新改扩建限值 33.7 0.079 H2S 1.6 0.004 无组织排放总计：NH3：0.184t/a，H2S：0.014t/a 序号 产污 环节 污染物 主要防治措施 标准名称 排放浓度（mg/m3） 年排放量（t/a） 1 蒸汽锅炉 SO2 蒸汽锅炉为燃油燃气两用锅炉，前期使用燃料为柴油，待天然气接入后燃气，产生的污染物经8m高排气筒排放 《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018)中相关标准 5.98 0.0197 NOX 3.3 0.0109 烟尘 0.24 0.0008 有组织排放总计：SO2：0.0197t/a，NOX：0.0109t/a，烟尘：0.0008t/a 2、水环境影响分析 （1）项目废水 该项目产生的废水主要有生产废水和生活污水。生产废水主要包括屠宰废水、设备清洗废水，产生量为12m3/d(3960 m3/a)；生活污水产生量为1.44m3/d(475.2 m3/a)，项目产生废水总量为4435.2m3/a。 生产废水主要来自屠宰工序、分割工序，废水中含有血液、油脂、碎骨、碎肉、胃内容物和粪便等，有腥臭味，属高浓度有机废水，这部分废水集中在屠宰生产线运行期间排放。生产车间进行清洗时所排污水中污染物浓度明显降低，颜色为淡黄色。另外，还要进行一些杀菌消毒工作，排出的废水中含有一些杀菌剂等。 因此，该项目所排废水具有如下几个特点： ① 污水中的污染物以悬浮物、有机物和油脂为主，污染物浓度高，可生化性好，适宜采用生物处理方法。 ② 水质水量的波动性很大，在正常生产时，排出的污水浓度高，水量大，停工时间排放污水的浓度和水量都要小些。在使用消毒杀菌剂时排出的污水，对生物处理有一定抑制作用，影响处理效果，因此，要使生物处理设施正常运转，必须做好水质水量的调节。 ③ 污水中含有大量屠宰动物的绒毛、内脏、碎肉、碎骨、胃内容物、粪便等固体杂质，这类物质很难或不能被生化处理分解，并且会影响污水处理设施正常运行，因此，必须做好前处理工作。 （2）废水处理工艺及可行性分析 项目每天约产废水13.44m3/d，拟在厂区建设处理量为20m3/d的污水处理站，设计进水水质为COD1800mg/L、BOD5900mg/L、SS800mg/L、氨氮60mg/L、动植物油120mg/L。根据环境保护部发布的《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）中所推荐的屠宰废水处理工艺，以及结合项目及所在区域的环境特点，经处理后优先回用于厂区周围绿化，剩余部分排入城市污水管网。 各分段工艺对废水中主要污染物去除率一览表 表24 工艺名称 污染物去除率（%） COD BOD5 SS 氨氮 动植物油 格栅 - - 25 - - 调节池 5 - 50 - - 气浮 5 5 60 3 89 中间水池 20 - 厌氧 75 76 - 35 - 好氧 83 85 - 70 - MBR池 89 95 72 总计 97.5 98.1 93.0 85 89 经过上述工艺处理后，项目污水达标情况见表25。 项目废水污染物排放情况一览表 表25 污染物 项目 COD BOD5 SS 氨氮 动植物油 废水量产生量 4435.2m3/a 进水水质浓度（mg/L） 1800 900 800 60 120 进水污染物总量（t/a） 18.328 9.164 8.146 0.611 1.222 出水水质浓度（mg/L） 45 17.1 56 9.0 13.2 出水污染物总量（t/a） 0.458 0.174 0.570 0.092 0.134 处理率（%） 97.5 98.1 93.0 85 89 消减量（t/a） 17.87 8.99 7.576 0.519 1.088 标准值（mg/L） 50 20 60 12 15 达标情况 达标 达标 / 达标 达标 废水排放浓度（mg/L） 45 17.1 56 9.0 13.2 污染物排放量（t/a） 0.2 0.076 0.248 0.04 0.059 由上表可知，项目区废水经厂区拟建污水处理站处理后水质可以达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015），处理后出水优先回用于厂区周围绿化，剩余部分排入城市污水管网，正产运营情况下对地表水体影响较小。 项目废水处理工艺流程图见图6 图6 废水处理工艺流程图 污水处理设施非正常运营状况： 在事故状态下，污水不能及时处理，评价建议建设20m3事故水池一座，可容纳项目区1天的废水量，当发生事故时，应将废水立即引入事故应急处理池中，对污水处理设施进行紧急抢修，若抢修不成功，则需要立即停产。污水处理设施恢复使用后，事故池中储存的废水须经污水处理设施处理后再外排；避免废水外排对地表水体产生影响。 地下水环境影响分析与污染防治措施 ① 项目地下水污染途径有以下几种途径： a、污水处理站防渗、防水措施不完善，而导致大气降水淋溶水渗入地下造成对地下水的污染； b、工程使用的各类废水池、排水管道防渗措施不足，而造成废水渗漏污染； c、废水非正常情况下超标排放，在排水途径上形成渗漏而污染地下水环境； d、工程排放的固体废物随雨水渗漏而污染地下水环境； e、生产设施因基础防渗不足通过裂隙污染地下水。 ② 污水的渗漏对地下水的影响分析 项目产生的屠宰废水如果渗漏下排，污水中含有COD、BOD5、SS、NH4+-N、肠胃病菌和寄生虫卵等多种污染因子将对地下水造成严重污染。为防止污水的渗漏对地下水环境的影响，环评建议，项目建成后，对厂区进行硬化，排水管道采用PVC管材，管道接头、污水处理各构筑物及堆肥间进行防渗处理，杜绝废水渗漏对地下水的影响。 ③ 固体废物对地下水的影响 项目的固体废物主要来自于生活垃圾、待宰场粪便、死亡动物尸体等，其中生活垃圾集中收集，定期送由环卫部门统一清运，粪便用于堆肥，死亡动物尸体焚烧处理。项目固废对地下水影响较小。 ② 地下水污染防治措施 根据项目可能污染地下水的特点，项目区主要通过采取分区防渗措施防治污染地下水，根据项目建设内容，主要分为重点防渗区、简单防渗区；通过采取防渗措施，可减少项目运营对地下水环境的影响。生产装置污染防治区划分见表26。 生产装置污染防治区划分表 表26 防渗区域 污染防治区域及部位 防渗要求 重点防渗区 待宰圈、屠宰车间、污水处理站、堆肥间 k≤10-12m/s 简单防渗区 办公楼、冷库 一般地面硬化 4、声环境影响分析 项目的噪声源主要有输送机、卸猪机、刮毛机、提升机、电锯、锅炉风机、污水处理站空压机等，噪声值约为60~90dB(A)左右。项目为降低噪声污染，在设备选型时应选用低噪声设备，并且对设备进行隔声、降噪措施，噪声经距离衰减后，经现状噪声监测结果知，项目厂界噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。 综上所述，噪声对周围的环境影响较小。 5、固体废弃物影响分析 项目固体废物主要有待宰圈粪便、屠宰车间屠宰废弃物、病死尸体或不合格胴体、污水处理站污泥、生活垃圾。 ⑴ 待宰圈粪便 猪粪便的产生量约120kg/d(39.6t/a)，猪粪便中不仅含有丰富的有机质，还含有作物所需的大量元素如氮、磷、钾等，经堆肥间暂存后外运施肥。 ⑵ 生活垃圾 项目生活垃圾产生量为30kg/d（9.9t/a），项目区设置生活垃圾收集桶，生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一清运。 ⑶ 污水处理站污泥 污水处理站处理污水量约为1.33t/a，污水处理站污泥经堆肥处理后作为有机肥外运施肥。 ⑷ 屠宰车间废弃物 屠宰车间内产生的废弃物主要为宰杀过程产生的猪毛等废弃物及部分不合格猪肉，废弃物产生量为72kg/d(23.8t/a)，屠宰车间产生的废弃物及不合格的猪肉、副产品经过焚烧炉焚烧处理。 环境风险分析 该项目屠宰厂加工肉类冷藏使用R-22(二氟一氯甲烷)进行制冷，R-22不属于危险化学品，但泄露时仍然存在一定的环境风险。 ⑴ 环境风险识别 根据项目特点，结合该项目存在的风险隐患进行风险识别，环境风险因子见表27。 环境风险因子一览表 表27 类别名称 风险特性 储存方式 用量 化学品 R-22(二氟一氯甲烷) 压力下为液体或气体。温度和压力过高，会引起泄露或钢瓶爆炸。遇火或炙热的金属表面会分解产生有毒的腐蚀性产物。气体较空气重，会减少可供呼吸的氧气。吸入有害，会引起心律不齐、昏迷、乃至死亡。 贮罐一个 4kg ⑵ 重大危险源识别 R-22不属于《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录A.1中爆炸性物质、易燃物质和有毒物质名称及临界量表中物质，该项目储罐不属于重大危险源。 ⑶ R-22毒性分析 R-22毒理性质见表28。 R-22特性一览表 表28 化学名称 物理特性 物化特性 毒性描述 形态 气化温度 氟利昂R-22 无色液化气体，有轻微乙醚味 -40.8℃ 蒸汽压151.2(25℃)Pa；液体密度1194(25℃)kg/m3；温室效应系数HGWP0.43 毒性低 ⑷ R-22潜在风险 温度和压力过高，会引起泄露或钢瓶爆炸。遇火或炙热的金属表面会分解产生有毒的腐蚀性产物。气体较空气重，会减少可供呼吸的氧气。吸入有害，会引起心律不齐、昏迷、乃至死亡。 工作中接触此物质的基本途径是皮肤接触和呼吸接触。如同大多数液化气体一样，接触到迅速挥发的气体或寒冷气体，会冻伤组织。根据动物单次接触试验，一般吸入此物质无毒。然而高浓度气体会影响神经系统，并产生快速麻痹效果。稠密的气体会减少可供呼吸的氧气，长期处于缺氧环境可能会致命。吸入此物质可能增加心脏对肾上腺素的敏感性，从而导致心律不齐和心脏功能衰退，有心脏病或心脏功能较差的工人要限制接触此物质。 ⑸ 事故防范措施 该项目防范措施主要体现在风险管理方面，拟建项目设计、建造和运行要科学规划、合理布局、严格执行防火安全设计规范，保证工程质量，严格安全生产制度、严格日常管理，提供操作人员素质和水平，以减少事故的发生。厂区一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大；采取阻止泄漏物进入环境的紧急措施，控制和减少事故危害。 ⑹ 防范措施 ① 泄漏应急处理 加强设备检查维护管理，及时消除设备隐患，确保安全可靠；配备消防、防护器材设施；定期开展应急演练，提高应变能力。发生时迅速撤离泄漏污染区人员至上风向处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正式压呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能即使使用。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 ② 防护措施 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护。高浓度接触式可佩带自吸过滤式防毒面具。 眼睛防护：一般不需要特殊防护。 身体防护：穿一般作业工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其他：避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其他高浓度作业区，须有人监护。 ③ 急救措施 皮肤接触：用温水冲洗接触皮肤，或者用其他方式慢慢的温暖皮肤。如果被液体冻伤或有刺痛感，请医师治疗。 眼睛接触：立即提起眼睛，用大量流动水清洗。如果持续刺痛，请医师治疗。如果没有医师建议的话，不可对眼睛涂适应油或药膏。如果疼痛的话，请眼科大夫进一步的治疗。 吸入：如果是大量接触的话必须立即请医师治疗。救援人员要佩带独立的呼吸装置。把吸入者转移出受污染的地方，呼吸新鲜空气。最主要的是迅速移出污染区。如果呼吸停止，给予人工呼吸和吸氧。保持患者温暖安静。 ⑺ 冷库风险防范措施 根据《冷库设计规范》（GB50072-2010），项目氟制冷机设置事故排风机，排风换气次数不少于12次/h。在机房内排风机控制柜上和制冷机房外墙上安装人工启停控制按钮。机房内排风机按二级符合供电，当制冷系统因故障被切除供电电源停止运行时，应保证排风机的可靠供电。 项目在冷库内设置应急内开门锁装置，附近设置呼唤按钮，呼唤信号可送达到制冷机房值班室，在冷库外设置有呼唤信号显示。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 屠宰车间、待宰间（堆肥间） | NH3、H2S | 屠宰车间密闭，设置紫外线光解设备，通风窗进行换气，待宰间采取干清粪工艺，清运至堆肥间暂存，及时外运施肥 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准中现有限值NH3≤2mg/m3、H2S≤0.1 mg/m3的规定 |
|  | 废水处理站 | NH3、H2S | 污水处理站采用密闭设置通风窗进行换气，厂区周围绿化消减恶臭气体 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准中新改扩建限值NH3≤1.5mg/m3、H2S≤0.06mg/m3的规定 |
|  | 蒸汽锅炉 | SO2、NOX、烟尘 | 项目锅炉为燃油、燃气两用锅炉，前期使用燃料为柴油，燃烧产生的污染物经8m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018)中相关标准 |
|  | 焚烧炉 | 烟尘、硫化物、氮氧化物 | 经8m高排气筒排放 | / |
| 水 污 染 物 | 职工宿舍、办公区、屠宰车间 | 生活污水 | 生活污水经化粪池处理后排入污水处理站，生产废水经污水处理站处理后优先回用于厂区周围绿化，剩余部分排入城市污水管网 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中相关标准 |
|  |  | 生产废水 |  |  |
| 固 体 废 物 | 屠宰车间、待宰间、猪粪临时堆存场、废水处理站、职工 | 生活垃圾 | 集中收集后定期由环卫统一清运 | 合理处置 |
|  |  | 动物粪便 | 堆肥，定期清理作有机肥 |  |
|  |  | 污水站污泥 | 堆肥，定期清理作有机肥 |  |
|  |  | 屠宰车间废弃物 | 焚烧炉焚烧处理 |  |
| 噪 声 | 输送机、卸猪机、刮毛机、提升机、电锯、风机、污水处理站空压机等 | 设备噪声 | 对设备采取至于室内、隔声、减振等措施，同时加强厂区内绿化。 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目处于人类开发活动范围内，无原始植被生长和珍贵野生动植物存在。区域生态系统敏感程度较低，可采取加强厂区内绿化、改善厂区景观等生态保护措施，合理布局和完善区域生态格局。 |
| 环境保护投资： 项目的总投资为400万元，其中环保投资39万，占总投资的9.75%。环保投资情况见表29。 环保投资明细 表29 类型 污染源名称 环保设施名称及处理工艺 数量 投资估算(万元) 大气污染防治 屠宰车间恶臭 车间密闭，设置紫外线光解设备，通风窗进行换气 1套 2 待宰间恶臭 待宰间采取干清粪工艺，及时清运车间内的牲畜粪便至堆肥场堆肥处置 / / 污水处理站 污水处理站采用密闭设置通风窗进行换气，厂区周围绿化消减恶臭气体 / / 水污染防治 生产废水 化粪池、20m3/d污水处理站 1 21 生活污水 地下水污染防治 待宰圈、屠宰车间、堆肥间、污水处理站 项目应选用优质设备和管件，并加强日常管理和维修维护工作；地面采取硬化防渗措施，防渗系数k≤10-12m/s / 计入主体工程 噪声污染防治 输送机、卸猪机、刮毛机、提升机、电锯 置于室内，基础设减振垫和地沟等隔振结构，房间采用隔声门窗等 / 8 污水处理站空压机 置于室内，基础设减振垫和地沟等隔振结构，水泵出水管上接柔性橡胶接头、安隔声罩等维护结构，房间采用隔声门窗等 / 风机 置于室内，基础做减振处理，进出风口安装阻抗复合式消声器，风机连同电机采用可拆卸式隔声罩 / 固废污染防治 待宰圈粪便 堆肥间做防雨防渗处理 1 3 污水站污泥 生活垃圾 设置生活垃圾收集桶3个，生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一清运 3 1 屠宰车间废弃物 焚烧处理，焚烧采用燃柴油、燃气锅炉 / / 绿化 厂内硬化处理，厂界四周绿化 / 4 合计 39 |

环境管理与监测计划： 1、污染物排放清单 项目污染物排放清单见表30。 项目污染物排放清单表 表30 一、工程组成 主体工程 待宰圈、屠宰车间、冷库 辅助工程 办公楼、消毒池、锅炉房 公用工程 给水系统、供热系统、供电系统及办公及辅助设施 二、主要原辅材料 名称 年耗量 状态 储存方式 备注 猪 2万头/a \ \ 包装袋 20000个/a \ \ 电 20万kW·h \ \ 新鲜水 5874t/a 液态 \ 三、环境保护措施及运行参数 污染物种类 处理措施及效率 治理效果 屠宰车间、待宰间（堆肥间）恶臭 屠宰车间密闭，设置紫外线光解设备，通风窗进行换气，待宰间采取干清粪工艺，清运至堆肥间暂存，及时外运施肥 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准中现有限值NH3≤2mg/m3、H2S≤0.1 mg/m3的规定 污水处理站恶臭 污水处理站采用密闭设置通风窗进行换气，厂区周围绿化消减恶臭气体 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准中新改扩建限值NH3≤1.5mg/m3、H2S≤0.06mg/m3的规定 蒸汽锅炉SO2、NOX、烟尘 锅炉为燃油、燃气两用锅炉，前期使用燃料为柴油，燃烧产生的污染物经8m高排气筒排放 《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018)中相关标准 生活污水 生活污水经化粪池处理后排入污水处理站，生产废水经污水处理站处理后优先回用于厂区周围绿化，剩余部分排入城市污水管网 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中相关标准 生产废水 生产设备 对设备采取至于室内、隔声、减振等措施，同时加强厂区内绿化 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求 生活垃圾 集中收集后定期由环卫统一清运 合理处置 动物粪便 堆肥，定期清理作有机肥 污水站污泥 堆肥，定期清理作有机肥 屠宰车间废弃物 焚烧炉焚烧处理 四、污染物排放种类 大气污染物 排放速率(kg/h) 排放量(t/a) 烟尘 0.0005 0.0008 SO2 0.012 0.0197 NOX 0.0066 0.0109 NH3 / 0.184 H2S / 0.014 废水污染物 排放浓度(mg/L) 排放量(t/a) 生活废水（污水量475.2m3/a）、生产废水（污水量3960m3/a） COD / 0 BOD5 / 0 SS / 0 NH3-N / 0 动植物油 / 0 噪声 数量 源强（dB(A) 生产设备 输送机、卸猪机、刮毛机、提升机、电锯、锅炉风机、污水处理站空压机等 / 60~90dB(A)左右 固体废物 类别 产生量(t/a) 1 生活垃圾 一般固废 9.9 2 待宰圈粪便 39.6 3 污水处理站污泥 1.33 4 屠宰车间废弃物 23.8 五、总量指标 污染物名称 总量指标 总量来源 SO2 0.0197t/a 通过吴堡县环保局购买 NOX 0.0109t/a 六、污染物排放分时段要求 无分时段要求 七、排污口信息、执行的环境标准 名称 排污口信息 执行标准 屠宰车间、待宰间（堆肥间） 污染物种类（NH3、H2S）、车间通风窗排放 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准中有害物质NH3≤1.5 mg/m3、H2S≤0.06 mg/m3的规定 废水处理站 污染物种类（NH3、H2S）、车间通风窗排放 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准中新改扩建限值NH3≤1.5mg/m3、H2S≤0.06mg/m3的规定 锅炉废气 污染物种类（烟尘、SO2、NOX）、废气排放量、排放浓度、高度8m 《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018)中相关标准 八、环境风险防范措施 / 九、环境监测 见运行期监测计划一览表 十、向社会公开信息内容 经对照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号），项目为小型企业，不属于重点排污单位，可不进行环境信息公开。 2、环境监测 项目实施以前，实施单位应指派专人负责环境保护的实施，并遵照环境影响报告所提出的防治措施制定环境保护计划，负责项目试生产期间环境保护措施的落实，试生产过程中，应向环境保护行政主管部门提出验收申请，经验收合格后，方可进行正式生产。 营运期环境监测计划见表31。 营运期环境监测计划表 表31 监测时间 监测项目 指标 频次 监测点 营运期 污水排放监测 pH、COD、NH3-N、BOD5、悬浮物、动植物油六项 营运期每半年监测一次 项目污水总排口 营运期 废气排放监测 NH3、H2S 营运期每半年监测一次 大气上风向设参照点，下风向设监控点 营运期 厂界噪声 等效A 声 营运期每半年监测一次 厂界四周 3、竣工环境保护验收清单 竣工环境保护验收清单见表32。 竣工环境环保验收清单表 表32 类型 污染源名称 环保设施名称及处理工艺 数量 验收标准 大气污染防治 屠宰车间恶臭 车间密闭，设置紫外线光解设备，通风窗进行换气 1套 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准中现有限值NH3≤2mg/m3、H2S≤0.1 mg/m3的规定 待宰间恶臭 待宰间采取干清粪工艺，及时清运车间内的牲畜粪便至堆肥场堆肥处置 / 污水站 采用密闭设置通风窗进行换气，厂区周围绿化消减恶臭气体 / 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准中新改扩建限值NH3≤1.5mg/m3、H2S≤0.06mg/m3的规定 水污染防治 生产废水 生活污水经化粪池处理后排入污水处理站，生产废水经污水处理站处理后优先回用于厂区周围绿化，剩余部分排入城市污水管网 1 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）》中相关标准 生活污水 地下水污染防治 待宰圈、屠宰车间、堆肥间、污水处理站 项目应选用优质设备和管件，并加强日常管理和维修维护工作；地面采取硬化防渗措施，防渗系数k≤10-12m/s / / 噪声污染防治 输送机、卸猪机、刮毛机、提升机、电锯 置于室内，基础设减振垫和地沟等隔振结构，房间采用隔声门窗等 / 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 污水处理站空压机 置于室内，基础设减振垫和地沟等隔振结构，水泵出水管上接柔性橡胶接头、安隔声罩等维护结构，房间采用隔声门窗等 / 风机 置于室内，基础做减振处理，进出风口安装阻抗复合式消声器，风机连同电机采用可拆卸式隔声罩 / 固废污染防治 动物粪便 堆肥，定期清理作有机肥，堆肥场做防雨防渗处理 1 合理处置 污水站污泥 生活垃圾 场区设3个生活垃圾收集桶，生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一清运。 3 屠宰车间废弃物 焚烧炉焚烧处理 / 绿化 厂内硬化处理，厂界四周绿化 / /

# 结论与建议

1、项目概况 项目厂址位于吴堡县宋家川镇柏树坪村道班沟，地理坐标为东经110°41′52.91897″，北纬37°26′53.92621″，海拔高程676.426m。项目总用地面积为2000 m2。主要建设内容包括待宰圈、屠宰车间、冷库及附属设施办公楼、消毒池、锅炉房、焚烧炉等。项目年可屠宰加工生猪2万头。项目总投资为400万元，其中环保投资39万，占总投资的9.75%。 2、环境现状 ⑴ 环境空气 根据陕西省生态环境厅办公室2019年1月11日发布的环保快报中相关数据可知吴堡县2018年1~12月的环境空气质量现状中PM10、PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准规定的浓度限值，其余各项均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准规定的浓度限值，项目所在区域属于环境空气质量不达标区。 项目厂址NH3和H2S1小时平均值均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中限值。 ⑵ 地表水环境 经现场勘查，项目周边最近的地表水为项目南侧350m 处的黄河，且项目产生的污（废） 水不外排，未进行地表水监测。 ⑶ 地下水环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），项目属于 N轻工屠宰-98屠宰 ，地下水环境影响评价类别为Ⅳ类， 因此不进行地下水环境质量现状监测。 ⑷ 声环境 项目区厂界声环境均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 3、污染物排放情况 ⑴ 废气 项目待宰圈舍恶臭、屠宰车间恶臭、污水处理站恶臭污染物排放量为NH30.184t/a，H2S0.014t/a，蒸汽锅炉废气排放量为SO20.0197t/a，NOX0.0109t/a，烟尘0.0008t/a；焚烧炉焚烧过程排放少量烟尘、硫化物、氮氧化物。 ⑵ 废水 项目生产废水排水量为12m3/d(3960 m3/a)；生活污水排水量为1.44m3/d(475.2m3/a)。 ⑶ 噪声 主要有输送机、卸猪机、刮毛机、提升机、电锯、锅炉风机、污水处理站空压机等，产噪设备源强为60dB(A)~90dB(A)。 ⑷ 固体废物 项目主要固体废物为办公垃圾及生活垃圾，及生产过程中产生的待宰圈粪便、屠宰车间产生的废弃物、污水处理站污泥等；固体废弃物均得到妥善处置，处置率100%。 4、 主要环境影响及保护措施 ⑴ 废气 项目大气污染源主要包括待宰、屠宰过程产生的恶臭、污水处理站恶臭、锅炉燃烧废气及焚烧炉废气。 屠宰车间密闭，设置紫外线光解设备，通风窗进行换气，待宰间采取干清粪工艺，清运至堆肥间暂存，及时外运施肥，经对待宰、屠宰过程恶臭预测，恶臭气体排放至下风向厂界浓度值为NH3：43.8μg/m3，H2S：4.2μg/m3，厂界排放浓度可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级标准中现有限值。污水处理站采用密闭设置通风窗进行换气，厂区周围绿化消减恶臭气体，经预测，恶臭气体排放至下风向厂界浓度值为NH3：33.7μg/m3，H2S：1.6μg/m3，厂界排放浓度可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级标准中新改扩建限值。蒸汽锅炉为燃油、燃气两用锅炉，前期主要以燃油为主，后期燃气管网铺设至项目处时，可使用天然气作为燃料，经预测，锅炉污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018)排放标准；项目焚烧过程污染物产生量较小，对周围环境影响较小。 综上所述，项目废气的排放对环境空气影响较小。 废水 项目废水主要包括生产废水和生活污水。项目设置水冲厕，经化粪池处理后用于周围绿化，生产废水通过收集后密闭罐车外运处理，本次新建污水处理站，建成后，生活污水经化粪池处理后排入污水处理站，生产废水经污水处理站处理后优先回用于厂区周围绿化，剩余部分排入城市污水管网，项目污水处理站建成后对水环境体影响较小。 噪声 项目的噪声源主要有输送机、卸猪机、刮毛机、提升机、电锯、风机、污水处理站空压机等，产噪设备源强为60dB(A)~90dB(A)。在设备选型时应选用低噪声设备，对设备设置吸音材料，并且对设备进行隔声、降噪措施，噪声经墙体阻隔、距离衰减，工程产生的噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。 综上所述，噪声对周围的环境影响较小。 ⑷固体废物 项目区设置生活垃圾收集桶，生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一清运；项目待宰圈粪便及污水处理站污泥经堆肥处理后作为有机肥外运施肥；屠宰车间废弃物焚烧处理。项目产生的固体废弃物均能做到合理处置，对周围环境影响较小。 5、 总结论 吴堡县民康食品股份合作公司新建县农畜产品加工厂项目项目符合国家产业政策，环评认为工程在认真落实环评报告提出的污染防治措施后，污染物均可实现达标排放，对环境影响较小。从满足环境质量目标要求分析，项目建设可行。

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人 年 月 日

建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级( | 三级( |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5～50km□ | 边长=5 km( |
| 评价因子 | SO2 +NOx排放量 | ≥ 2000t/a□ | 500 ~ 2000t/a□ | ＜500 t/a( |
|  | 评价因子 | 基本污染物 ( PM10、SO2、NO2 ) 其他污染物 ( NH3、H2S ) | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准( | 地方标准 □ | 附录D □ | 其他标准 □ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区( | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （ 2018 ）年 |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据( | 主管部门发布的数据( | 现状补充监测( |
|  | 现状评价 | 达标区□ | 不达标区( |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 项目正常排放源 ( 项目非正常排放源 □ 现有污染源 □ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS □ | AUSTAL2000□ | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ | 网格模型□ | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50km□ | 边长5～50km □ | 边长 = 5 km ( |
|  | 预测因子 | 预测因子( PM10、SO2、NO2 ) | 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 ( |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | 最大占标率≤100%( | 最大占标率＞100% □ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | 最大占标率≤10%□ | 最大标率＞10% □ |
|  |  | 二类区 | 最大占标率≤30%( | 最大标率＞30% □ |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（ ）h | 占标率≤100% □ | 占标率＞100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | 达标 □ | 不达标 □ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20% □ | k ＞-20% □ |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（PM10、SO2、NO2） | 有组织废气监测 ( 无组织废气监测 ( | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ 无 ） | 监测点位数（ 无 ） | 无监测( |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 ( 不可以接受 □ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（0.0197）t/a | NOx:（0.0109）t/a | 颗粒物:（0.0008）t/a | NH3:（0.184）t/a H2S:（0.014）t/a |
| 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 |

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置及交通图（应反映行政区划、水系、表明纳污口位置和地形貌等） 附图2 项目监测点位图 附图3 大气环境保护目标图 附图4 项目平面布置图 二、本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的另行专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

25m

住户

G

2

0

迎  宾  大  道

本项目

100mm

西区鑫苑

157mm

90m

恶臭

恶臭

风机

光 解 设 备

图5  恶臭净化工艺流程图