# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：     陕北钾盐科探井-德钾1井

钻探与测录井工程

建设单位（盖章）：中煤地华盛水文地质勘察有限公司

编制日期：            2021年7月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 陕北钾盐科探井-德钾1井钻探与测录井工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位 联系人 | 赵会栋 | 联系方式 | 18740628750 |
| 建设地点 | 陕西省榆林市吴堡县宋家川镇达连坡村 |
| 地理坐标 | 37°28′18.145″N，110°38′1.583″E |
| 建设项目 行业类别 | 四十六、专业技术服务业 99 陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 井场占地面积总计4500m2，占地均为临时占地 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资 （万元） | 660 | 环保投资（万元） | 57.25 |
| 环保投资占比（%） | 8.67 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开 工建设 | 否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、项目由来 陕北钾盐科探井-德钾1井钻探与测录井工程是国家重点研发计划“深地资源勘探开采”重大专项“中国钾盐矿产基地成矿规律与深部探测技术示范”项目(项目编号:2017YPC0602800)，该工程为国家公益性勘探项目。 本项目主要任务是通过陕北钾盐科探井-德钾1井钻探与测录井工作,取全、取准陕北奥陶纪盐盆东二盐凹德钾1井马五6亚段岩心以及岩盐厚度、含盐韵律、含钾性等地质参数，落实陕北奥陶纪盐盆绥德盐凹东部马五6主力盐洼的分布及含钾情况,了解盆地东部奥陶纪岩盐发育情况及含盐层系沉积特征，综合分析陕北奥陶纪盐盆钾盐资源远景。力争取得鄂尔多斯盆地奥陶系海相钾盐新发现。吴堡县人民政府及吴堡县油气办同意项目勘探的函见附件。 环境影响评价的工作过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》，项目属于“四十六、专业技术服务业 99 陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）”，应编制环境影响报告表，2021年5月，中煤地华盛水文地质勘察有限公司委托榆林市环境科技咨询服务有限公司承担该项目的环境影响评价工作。 接受委托后，我单位组织工程技术人员深入现场进行实地踏勘，并对厂址周围的自然环境状况进行了详细调研考察和资料收集，根据当地环境特征和项目工艺特点，对该项目的环境影响因素做了初步的识别和筛选，确定了评价内容、评价重点及方法，结合项目实际情况编制完成了《陕北钾盐科探井-德钾1井钻探与测录井工程环境影响报告表》。 3、产业政策符合性分析 依据国家发改委令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》分析，本项目属鼓励类建设项目（第一类“鼓励类”十一、石化化工-2、硫、钾、硼、锂、溴等短缺化工矿产资源勘探开发及综合利用，磷矿选矿尾矿综合利用技术开发与应用，中低品位磷矿、萤石矿采选与利用，磷矿、萤石矿伴生资源综合利用）项目符合国家产业政策。 4、“三线一单”符合性分析 项目“三线一单”符合性分析见表1。 表1 “三线一单”符合性分析表 “三线一单” 符合性 符合性 生态保护红线 本项目不涉及生态保护红线。 符合 环境质量底线 根据陕西省环保厅发布的全省2020年环保快报可知，吴堡县所属区域为环境空气质量不达标区，除PM10和PM2.5外，SO2、CO、O3、NO2满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。根据环境现状监测结果可知，评价区环境噪声昼、夜间值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。在采取本环评提出的措施合理处置各项污染物后，本项目建设对周边的影响较小，不触及环境质量底线。 符合 资源利用上线 本项目资源消耗合理分配，不触及资源利用上线 符合 环境准入负面清单 项目未列入负面清单 符合 5、“多规合一”符合性分析 项目与榆林市“多规合一”符合性分析见表2，控制线检测报告见附件。 表2 项目与榆林市“多规合一”符合性分析 控制线名称 本项目《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》检测结果 备注 文物保护线分析 面积0 hm2 符合 生态红线叠加情况分析 面积0 hm2 符合 土地利用现状分析 农用地0.27421hm2。 符合 矿区图层分析 面积0.0000hm2 符合 基本农田保护图斑分析 面积0 hm2 符合 林地规划分析 耕地0.2742hm2，林地0.0000hm2 符合 土地用途区分析 一般农地区0.2742hm2 符合 建设用地管制区分析 限制建设用地区0.2742 hm2 项目为临时用地，施工结束后恢复原有地貌 6、与《榆林市2021年铁腕治污三十七项攻坚行动方案》（榆办字[2021]7号）的符合性分析 项目与《榆林市2021年铁腕治污三十七项攻坚行动方案》的符合性分析见表3。 表3 项目与《榆林市2021年铁腕治污三十七项攻坚行动方案》的符合性 《榆林市2021年铁腕治污三十七项攻坚行动方案》（榆办字[2021]7号））相关要求 本项目实际情况 是否符合 （一）建筑施工扬尘治理行动 深化施工扬尘污染整治。榆林中心城区和各县市区城区及周边所有建筑（道路、商砼站）施工工地做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方挖（拆迁）湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”；地基开挖、桩基施工、渣土运输等施工阶段，洒水、覆盖、冲洗等防尘措施持续进行；建筑工地四周建设喷淋设施，严控扬尘污染；视频监控、扬尘在线监测系统联网管理。2021年起，建立扬尘治理“红黄绿”联席管理制度，纳入“黄牌”的限期整改，纳入“红牌”的依法停工整改；一年内两次纳入“红牌”的建筑工地取消评选文明工地资格。 评价要求建设单位严格按照方案中各项扬尘控制措施进行施工，做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、渣土车辆密闭运输“六个百分之百"，地基开挖、渣土运输等施工阶段，洒水、覆盖等防尘措施持续进行。 符合 7、与《陕西省矿产资源总体规划（2016-2020）》的符合性分析 项目与《陕西省矿产资源总体规划（2016-2020）》的符合性分析见表4。 表4 项目与《陕西省矿产资源总体规划（2016-2020）》的符合性 《陕西省矿产资源总体规划（2016-2020）》相关要求 本项目实际情况 是否符合 推进陕北矿业转型持续发展。围绕鄂尔多斯盆地油气和陕北煤炭国家能源基地建设，重点加强石油、天然气、煤炭等能源矿产的调查评价与勘查，稳步提高油气产能，适度控制煤炭产能，加强岩盐资源开发。 项目属于陕北钾盐勘察项目 符合 8、与《吴堡县矿产资源总体规划（2016-2020年）》的符合性分析 项目与《吴堡县矿产资源总体规划（2016-2020年）》的符合性分析见表5。 表5 项目与《吴堡县矿产资源总体规划（2016-2020）》的符合性 《吴堡县矿产资源总体规划（2016-2020年》相关要求 本项目实际情况 是否符合 重点勘察煤炭、煤层气、岩盐等矿种类，以上矿中可优先配置探矿权，鼓励社会多元自己投资勘察。落实上级规划中煤炭重点矿区1个：吴堡煤炭国家规划矿区。重点矿区内严格落实上级开采规划区和采矿权设置区划。将重点作为重点监管区域，促进资源高效开发利用，提升矿业发展质量和效益。 项目属于吴堡钾盐勘察项目 符合 9、与国土资规[2017]14、16号文件的符合性分析 项目与《吴堡县矿产资源总体规划（2016-2020年）》的符合性分析见表6。 表6 项目与国土资规[2017]14、16号文件的符合性 国土资规[2017]14、16号文件相关要求 本项目实际情况 是否符合 矿权重叠区域内的资源勘察需要签订互不影响安全避让协议 本项目矿权重叠区域是中石油长庆油田分公司的矿区。中石油长庆油田分公司依法享有该区域内油气勘探开采的各项权力切优先于其他矿种。经协商，中石油长庆油田分公司同意本公司从事钾盐勘探工作，不进行其他矿种勘探。矿区重叠区域资源勘探互不影响和权益保护协议见附件。 符合 10、选址可行性分析 本项目位于榆林市吴堡县宋家川镇达连坡村，根据选址“一张图”控制线检测报告可知本项目不占生态红线及文物保护区，项目占地土地类型规划为一般农地区。根据现场踏勘可知项目土地利用现状为荒地，本项目完井后将对周边进行生态恢复，有利于改善当地植被较少和水土流失的现状。本项目施工期对环境可能造成影响的主要为发电机产生的废气，钻井机器和发电机产生的噪音，钻井产生的废水以及废机油等。本项目产生的废水均交由陕西朗新环保科技有限公司，不外排。废机油等均交由有资质单位处置。钻井设备选用低噪音设备，且柴油发电机安装消声器。柴油发电机选用低污染设备。且周边居民、学校等其他环境敏感点距离项目较远。项目对周边环境影响较小。 项目选址可以提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。建设单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区两个功能区。功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系。周边居民、学校等其他环境敏感点距离项目较远。因此，项目选址基本合理。 11、项目废水依托可行性分析 本项目废水及废岩屑交由陕西朗新环保科技有限公司处置，陕西朗新环保科技有限公司在麻黄梁镇断桥村谢家梁小组建设油（气）开采废弃物处置厂1处，处理对象为废水基钻井泥浆、岩屑与压裂液返排液，2018 年 3 月榆林市环保局以“榆政环批复[2018]18 号”对该处理场环评进行了批复，目前项目已建成。项目占地面积60亩（其中填埋场面积20亩），年固体废物处理能力为28万m3（废弃泥浆处理量8万m3/a，岩屑处理量20万m3/a），总投资5126万元。故项目废弃钻井泥浆和岩屑送陕西朗新环保科技有限公司油（气）开采废弃物处置厂可行。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 项目位于陕西省榆林市吴堡县宋家川镇达连坡村。项目地理位置图见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目组成 项目建设内容包括：完成德钾1井钻探垂深2700m，井口、井底水平位移345m，其中靶点与井口之间的偏移角度和水平位移距离以完成地质目的为准。项目主要组成见表4。 表4 项目组成表 类别 项目 建设内容 主体 工程 钻井工程 平整场地4500m2，安装钻机设备1套，钻井2700m 固井工程 套管采用固井水泥进行固井 辅助 工程 罐区 循环罐、储备罐、配浆罐、絮凝罐、储油罐、水罐、废水罐 生活区 占地面积250m2，位于井场北侧，包括宿舍、办公区等 临时进场道路 井场外已有乡村道路，新建进场道路，与乡村道路相连接，临时道路长约50m 公用 工程 供电 发电机房1座，厂区用电由2台400KW柴油发电机供电 供水 项目区生产、生活用水由罐车拉至井场 供暖 项目冬季不施工，不涉及供暖 环保 工程 废气 施工扬尘 施工场地四周设置围挡、物料堆场苫盖篷布、施工场地定期洒水等 柴油发电机废气 选用符合国家标准的柴油发电机、定期对其进行维修、保养等 废水 生活污水 洗井废水循环利用，最终产生的污水由防渗漏废液罐临时贮存，委托陕西朗新环保科技有限公司进行处置 洗井废水 场区设置卫生防渗旱厕，生活污水洒水抑尘 固废 生活垃圾 生活垃圾由垃圾桶收集，送生活垃圾填埋场集中处置 废弃钻井泥浆岩屑 废弃钻井泥浆岩屑由废弃钻井泥浆岩屑专用收集罐统一收集，定期送陕西朗新环保科技有限公司进行处置 废机油、 废棉纱 由专用危废收集桶统一收集，定期送陕西朗新环保科技有限公司进行处置 建筑垃圾 分类处置，可回用的综合利用，不可回用的送建筑垃圾填埋场处置 岩芯 钻井结束后送至建筑垃圾填埋场填埋处置 噪声 钻井设备 基础减振处理 柴油发电机 置于棚内，基础减振处理、安装消声器等 泥浆泵 置于室内 运输噪声 加强管理，减少鸣笛，控制运输时间 地下水 柴油罐区地面防渗处理，并在罐区四周设置围堰，井口作业区、泥浆循环系统区采取防渗处理，铺设防渗布。 生态治理 项目完井搬迁后对井场、生活区进行植被恢复，面积4500m2。 2、主要工程参数 ⑴ 钾盐探井主要技术标准 井身结构简表见表5，套管柱设计简表见表6，水泥浆性能表见表7，测井项目见表8，开钻前井口装置及试压要求见表9。 表5 井身结构简表 井 眼 套 管 开次 井眼尺寸（mm） 起止深度（m～m） 井段长度（m） 套管 序列 规格（mm） 下入深度 （m～m） 长度（m） 导管 Φ445 0～50.00 50.00 表层护管 Φ377 0～50.00 50.000 一开 Φ311.2 50.00～200.00 160.00 技术套管 Φ244.5 0～200.00 200.00 二开 Φ215.9 200.00～2238.49（垂深2000） 2038.49 技术套管 Φ177.8 0～2238.49 2238.49 三开 Φ152.4 2238.49～2738.49 （垂深2700） 500.00 / / / / 备注：各级套管下入深度应结合实际地层情况进行相应调整。 表6 套管柱设计简表 井眼尺寸（mm） 套管序列 套管规格 （m） 下入深度（m～m） 套管长度（m） 套管 钢级 抗拉 强度(KN) 挤毁 压力(MPa) 抗内压 强度 (MPa) 套管质量 单位量 （Kg/m） 总质量 （Kg） Φ311.2 表层 套管 Φ244 -2.00～200.00 202.00 J55 2015 13.9 24.3 53.57 10821 Φ215.9 技术 套管 Φ177 -2.0～1700 1702 N80 2309 37.3 49.9 38.69 65850 Φ177 1700～2238.49 538.49 3008 48.4 56.3 43.16 23241 合计 99912 表7 水泥浆性能表 项目 低密度泥浆性能指标 高密度泥浆性能指标 密度（g/cm3） 1.40—1.45 1.8 失水量（ml/7MPa*30min） ＜100 ＜100 自由液（%） 0 0 24h抗压强度（MPa） ≥3.5 ≥14 初始稠度（Bc） ≤30.0 ≤30.0 流动度 ≥22cm ≥22cm 40-100BC过渡时间 ≤10 ≤20 48h抗压强度 ≥21 100Bc稠化时间（min） 200-250 表8 测井项目表 测井井段 项目 比例尺 仪器型号 测井目的 全井段 综合测井 岩性密度、双侧向电阻率、补偿声波、自然伽玛能谱、自然伽马、自然电位、补偿中子、井径、井温、井斜 1:200 ECLIPS5700 地层对比、钾盐层评价 固井井段 固井质量 自然伽玛、变密度、声波、磁定位 1:200 ECLIPS5700 固井、完井质量检查 表9 开钻前井口装置及试压要求表 名 称 型 号 试压要求 试压值(MPa) 稳压时间(min) 允许压降(MPa) 单闸板 2FZ35-21 15 30 0.5 节流压井管汇 JG-Y-105/YG-105 15 30 0.5 节流压井管汇 JG-Y-105/YG-105 15 30 0.5 钻井四通 35-14×4"-14 15 30 0.5 备注 1.安装全封闸板。 2.试压介质均为清水，密封部位无渗漏为合格。 3.节流、压井管汇按零部件额定工作压力分别试压，要求与防喷器相同。 4.井口装置应做1.4～2.1MPa低压试验，稳压3min，压降0为合格。 5.放喷管线试压15MPa，稳压30min不降。 图1 德钾1井井身结构简图 3、项目建设期原辅材料消耗及来源 项目主要原辅材料消耗情况见表10。在钻井一开、二开、三开过程中需要注入钻井液，钻井液组成及用量情况见表11。 表10 项目主要原辅材料消耗表 序号 名称 数量 单位 来源 用途 1 钻井液添加剂 288.2 t 外购 携带岩屑，稳定井壁，减少钻机磨损，平衡（控制）地层压力等 钻井液 757.2 m3 现场配制 2 水泥 60 t 外购 用于固井 3 水 960 m3 外购 用于生活、钻井和洗井 4 柴油 120 t 外购 用于发电 表11 钻井液添加剂组成及用量表 材料名称 一开用量 二开用量 三开用量 合计 备注（单位：t） 膨润土 2 10 12 基础配浆材料 纯碱 0 2 0 2 与膨润土发生水化作业，增加粘性，降滤失 烧碱 0.5 3 0 3.5 调节pH，与酸性处理剂配合使用 FA367（强包被剂） 0.5 2.8 1.4 4.7 有利于提高机械钻速和保护产层， 抑制岩屑分散和增加钻井液粘度 LV-CMC（黏羧甲基纤维素） 0.5 3 1.5 5 控制钻井失水量，防止失水引起的井壁坍塌，用作降滤失剂 HV-PAC（聚合氯化铝） 0.5 5.5 3 9 聚合氯化铝能有效包被钻屑、抑制地层造浆，起稳定井壁、防塌、降滤失的作用 润滑剂 5.5 3 8.5 减少钻具的扭矩、磨损和疲劳，延长钻具及钻头的使用寿命 抗盐增粘剂 5.5 5.5 增加钻井液粘度 钠盐 10.5 5 15.5 控制钻井失水量 接枝淀粉 2.5 2.5 降低饱和盐水泥浆的失水，定井壁，改善井眼条件，防塌 氯化镁 130 130 防冻放坍塌 包被剂 2 2 提高剪切稀释能力，降低滤失量，包被钻屑 碱式碳酸锌 2 2 用作含HS井的缓蚀剂，除硫剂 重晶石 52 34 86 提高钻井液密度， 增加泥浆比重 表12 项目储罐汇总表 储罐名称 储存方式 个数 储罐容量（m3） 储存介质 储罐材质 水罐 储罐 1 100 新鲜水 PE 储油罐 储罐 1 20 柴油 不锈钢 循环罐 储罐 1 30 钻井液 PE 储备罐 储罐 1 30 PE 配浆罐 储罐 1 30 PE 絮凝罐 储罐 1 30 PE 废水罐 储罐 1 30 钻井废泥浆 PE 4、主要生产设备 项目主要生产设备见表13。 表13 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 规格型号 一、钻前工程 1 推土机 辆 3 / 2 装载机 辆 1 / 3 翻斗车 辆 1 / 二、钻井工程 1 钻机 台 1 ZJ-40 2 井架 个 1 JJ225/43-K 3 天车 台 1 TC-225 4 钻井泵 台 2 ZJ-40 5 柴油发电机 台 2 TZHW-L8TH/ 12V135 6 取心钻具 套 4 川T6-4/5 7 四合一气体检测仪 个 6 / 8 综合录井仪器 个 1 GW-MLF 5、给排水 ⑴ 给水 本项目用水主要为生活用水和生产用水，项目用水由罐车拉至井场。 项目劳动定员33人，生活用水量按65L/人·天，施工时间为120天，则项目井场生活用水总量为257.4m3。 项目生产用水主要为钻井用水和洗井用水。项目钻井用水量为449.6m3，洗井用水量为275m3，水泥用水量为18m3。项目生产总用水量为742.6m3。井场施工期总用水量为1000 m3。 ⑵ 排水 项目产生的生产废水主要为洗井废水。项目洗井废水产生量为176m3（按用水量的80%计）。项目设置卫生防渗旱厕，定期由附近居民清掏。生活污水产生量为205.9 m3，主要用于洒水抑尘。项目水平衡见表14。 表14 项目水平衡表（单位：m3） 给水m3 排水m3 钻井作业 449.6 废弃泥浆带走水 150 洗井 275 洗漱水洒水抑尘 205.9 生活用水 257.4 损耗 644.1 水泥用水 18 总量 1000 总量 1000 6、劳动定员 本项目施工期现场施工人员预计最多可达33人，钻井队24小时连续工作，工期为4个月。本项目运营期不设置劳动定员。 |
| 总平面及现场布置 | 项目总占地面积为4500m2，主要占地类型为一般农用地。 其中井场钻井工程占地面积为2250m2；生活区占地面积为250m2，生活区主要包括宿舍、办公区等；钻具存摆放场地占地面积为2000m2，井场主要设备设施包括钻机、控制系统、柴油发电机房、循环罐区等，防渗区示意图见图2，井场平面布置图见附图2。 图2 防渗区示意图 |
| 施工方案 | 1、施工工艺 项目工程主要涉及钻前工程、钻井工程（钻井、固井、洗井等）及封井等。 ①钻前工程 钻前工程主要包括：场地平整、井场基础建设、钻井设备搬运和安装以及配套设施布置与建设。 ②钻井、固井 钻前工程完成后，进入钻井工程。项目钻井采用直井和斜井结合钻探，主要井身结构采用三开、二级套管结构，井口、井底水平位移达345.13m，预计勘探深度约为2700m。 钻井工程分为一开、二开和三开钻井工程。一开采用Φ311.2mm镶齿钻头或PDC钻头加螺杆复合钻进无心钻进至200m,进入延长组，下入Φ244.5mm技术套管；二开采用Φ215.9mm钻头无心钻进井深至500m；开始造斜钻进（K-A点），造斜率为7°/100m，钻进193.49m，至井深693.49m；改为稳斜钻进（A－B），保持井斜角为13.54°，钻进1206.40m，至井深1899.89m；降斜钻进（B－D），钻进338.60m，造斜率4°/100m，至井深2238.49m，进入马家沟组五段三亚段底；测井结束后，下入φ177.8mm技术套管，下入深度2238.49m，采用G级油井水泥进行固井，水泥浆返出井口；候凝72小时，进行固井质量检测；三开采用“Ф152.4mm取心钻头+川6T-4/5（CQX146-89）型取心筒+Ф121mm钻铤+Ф89mm加重钻杆+Ф89mm钻杆”组合。 钻井作业时，依靠钻机动力带动钻杆和钻头旋转，钻头逐次向下破碎遇到的岩层，并形成一个井筒。钻头在破碎岩层的同时，通过空心的钻杆向地下注入钻井液（本项目采用水基钻井液以稳定井壁和携带岩屑为主），将钻头在破碎地层时产生的岩屑通过循环的钻井液带到地面。地面的钻井液固液分离设施将钻井液中的岩屑清除后，通过钻井泵再次将钻井液打入井内。钻井过程即钻头破碎岩石及钻井液通过循环不断带出岩屑并形成井筒的过程。 固井工艺采用降失水剂低密度水泥浆体系和采用一次上返固井工艺，低密度水泥浆密度控制在1.38-1.5g/cm3之间；纯水泥反至气层顶部300m以上，低密度水泥返至井口，如返不到井口，则井口反挤水泥400m。 ③、洗井 完钻后进行固井并安装套管头以及相关放喷、防喷等安全设施，准备就绪后开始洗井作业，即利用清水或低密度矿物粉末水基悬浊液对井内空间进行冲洗作业，直至注入液体与流出液体成分差别固定不变时即完成洗井。 ④、封井或弃井 试井完成后，若确定该井具有开采价值，则进行封井，留待下一步开采作业。若确定该井无开采价值或有开采价值但无法控制风险，则进行弃井作业。封井应回填设置醒目的警示标志。弃井后应保证该井眼无遗留风险，另外，钻井期间任一步骤出现不可控事故时，应立即转入弃井作业。封井、弃井完成，队伍撤离，后续进行相关绿化、防水土流失工作。搬迁前妥善处理钻后废弃物，做到工完、料净、场地清。根据钻井作业规范和钻井环保管理规定，钻井液材料必须全部回收，不得遗弃在井场，废水和固体废物需进行无害化处理处置。 项目主要流程及产污环节见图3。 图3 主要流程及产污环节 2、施工时序 项目施工时尽可能保证施工连续、均衡和经济，对工程具有控制作用的项目节点作为重点，予以优先安排。施工时首先进行地面平整、井场设施安装，接着完成钻井和固井，钻井分为一开、二开、三开，在每个工段先钻井再下管套然后固井，最后洗井，再根据勘探情况考虑封井或者弃井。 3、建设周期 为了早日取得勘探成果，获得科研突破，为当地经济建设服务，本项目建设周期初步安排如下： 2021年7月开工，至2021年11月，建设总工期为4个月。项目实行3班×8小时工作制运转。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、大气环境 根据陕西省生态环境厅办公室2021年1月26日发布的《环保快报》吴堡县2020年1~12月空气质量状况统计结果见表14。 表14 吴堡县2020年1~12月空气质量状况统计表 指标 数值 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 超标倍数 达标情况 PM10年均值 （µg/m3） 71 70 0.01 不达标 PM2.5年均值 （µg/m3） 38 35 0.08 不达标 NO2年均值 （µg/m3） 35 40 / 达标 SO2年均值 （µg/m3） 17 60 / 达标 CO24小时平均值第95百分位（mg/m3） 1.6 4 / 达标 O3日最大8小时平均值第90百分位（µg/m3） 144 160 / 达标 由以上统计结果可知，吴堡县NO2、SO2、CO、O3质量浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10和PM2.5不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，超标倍数分别为0.01和0.08。项目所在区域为环境空气质量不达标区。 2、声环境 ⑴ 监测点位 项目于厂址设1个监测点位（监测点位见附图3）。 ⑵ 监测时间及方法 榆林市碧清环保科技有限公司于2021年6月9日对各监测点位噪声进行了监测，监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。监测报告见附件。 ⑶ 监测结果与评价 声环境监测结果见表15。 表15 声环境监测结果统计表 单位：dB(A) 序号 监测点位 监测结果 昼间 夜间 1 厂界 48.7 43.2 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 60 50 由监测结果可以看出，评价区昼间等效声级为48.7dB(A)，夜间等效声级值为43.2dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 3、生态环境 本项目位于吴堡县宋家川镇达连坡村，多规合一表明项目占地区域土地利用类型为一般农用地。现场调查可知项目占地区域土地利用类型主要为草地、林地且附近无耕地。项目占地区域地表植被主要为灌草丛生态系统。灌草丛生态系统是以次生草本植物群落为主要建群种，同时伴生散生灌木丛和稀疏乔木，或由人工栽培的用材林、经济林、防护林及部分天然薪炭林。主要草本植物为耐寒抗旱性的杂草，有百里香、长芒草、针茅、白草及蒿类等，其伴生的灌木主要是柠条、紫穗槐、沙蒿等。动物区系以华北区系为主，啮齿类为优势种，动物主要为野兔、蛇、鼠类、麻雀等常见动物，无省级和国家级重点保护野生动物分布。 根据《陕西省主体功能区划》，本项目位于国家层面限制开发区域。见附图4。根据《陕西省生态功能区划》，园区所在区域在一级分区上属于黄土高原农牧生态区，二级分区上属于黄土丘陵沟壑水土流失控制生态功能区，三级分区上属于黄河沿岸土壤侵蚀敏感区，见附图5。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 无 |
| 生态环境保护目标 | 项目主要环境保护目标见表16。项目环境保护目标分布图见附图6。 表16 项目环境保护目标 环境 要素 保护目标 人数 保护 内容 环境 功能区 与建设项目的位置关系 环境 空气 达连坡村 238 人群健康 二类区 项目西南侧391m 地表水 黄河 水质 III类 项目南侧3810m 地下水 项目区及其周边区域 水质 III类 / 声环境 达连坡村 238 声环境 2类 / 生态 项目区及其周边区域 植被、水土流失 / / |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 环境质量标准见表17。 表17 环境质量标准表 类别 标准名称及级(类)别 污染因子 标准值 单位 数值 环境空气 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 SO2 年平均 μg/m3 60 24小时平均 μg/m3 150 1小时平均 μg/m3 500 NO2 年平均 μg/m3 40 24小时平均 μg/m3 80 1小时平均 μg/m3 200 PM10 年平均 μg/m3 70 24小时平均 μg/m3 150 PM2.5 年平均 μg/m3 35 24小时平均 μg/m3 75 CO 24小时平均 mg/m3 4 1小时平均 mg/m3 10 O3 日最大8小时平均 μg/m3 160 1小时平均 μg/m3 200 TSP 年平均 μg/m3 200 24小时平均 μg/m3 300 地表水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 / / / 地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 / / / 声环境 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 等效A声级 dB(A) 昼间 60 夜间 50 2、污染物排放标准 项目污染物排放标准见表18。 表18 污染物排放标准表 类别 标准名称 标准等级 标准值 类别 限值 单位 施工扬尘 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017） 表1 拆除、土方及地基处理工程 ≤0.8 mg/m3 基础、主体结构及装饰工程 ≤0.7 机械废气 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放 限值及测量方法》（GB20891-2014） 表2第三阶段 CO 3.5 g/kWh HC+NOX 4.0 PM 0.2 施工噪声 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 表1 昼间 70 dB(A) 夜间 55 一般工业固废 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 生活垃圾 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、大气环境影响分析 项目施工作业对环境的影响主要为施工过程中产生的粉尘、柴油发电机运行时产生的废气等对环境的污染影响。 ⑴ 施工扬尘 施工扬尘主要为土地平整、土方开挖、建筑材料露天堆放、装卸等过程中因风力作用产生的扬尘。据类比监测资料，施工场地扬尘一般在2.2-3.4mg/m3，施工场地下风向10m处施工扬尘可控制在0.7mg/m3范围内，施工扬尘满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求；施工扬尘影响主要在距离下风向200m范围内。只要在施工中采取必要的防治措施，加强管理，提高施工作业队伍的环境意识和作业水平，与各施工队实行保洁责任制，认真落实防尘污染措施，严格按照工程设计与施工方案进行施工，对环境空气的影响可降到最低。 ⑵ 柴油发电机废气 项目每个井场设置一台柴油发电机，共设九台柴油发电机，柴油发电机排放废气的主要污染物为NOx、CO、CO2、HC和少量烟尘等，属连续排放。项目施工过程中采用符合国家标准的柴油发电机，定期对柴油发电机进行维修、保养，使其保持良好的技术状态，且施工期柴油机的废气排放是短暂的，同时该地区扩散条件较好，因此不会对地区环境空气造成明显污染。 综上所述，施工期环境空气污染具有随时间变化程度大，漂移距离近、影响距离和范围小等特点，其影响只限于施工期，随建设期的结束而停止，不会产生累积的污染影响。另外由于项目所在地较空旷、且产生量不大，影响范围有限，所以施工期废气对周围环境空气影响较小。 2、地表水环境影响分析 项目工程施工不可避免地会对水环境产生一定的影响，污染源主要有施工废水和施工人员生活污水等对地表水水质的污染影响。 ⑴ 洗井废水 本项目施工期较短，钻井过程中产生的钻井洗井废水量为220m3。洗井废水属于水基矿物质悬浊液，主要由清水、氯化钾、重晶石、碳酸钠、膨润土、盐、石灰、石膏、腐植酸等多种物质组成，回返地面时携带大量来自地下的泥土、矿物等，环评要求将洗井废水由专用收集罐临时贮存，勘探结束后送陕西朗新环保科技有限公司处理，不外排。 ⑵ 生活污水 项目不新建混凝土建筑，只建设少量活动板房。施工期间，施工人员吃饭依托附近居民，施工现场人员产生的生活污水主要为洗漱用水，洗漱用水进行洒水抑尘，对周边地表水环境的影响较小。 3、土壤、地下水环境影响分析 ⑴ 钻井过程对地下水的影响 由于各地层岩性、孔隙度不同，对于孔隙度大的地层，在钻井过程中可能会发生钻井液漏失的现象，若漏失地层与含水层之间存在较多的断裂或裂隙，漏失的钻井液就有可能顺着岩层断裂、裂隙进入地下水，造成地下水污染。另外，固井过程中固井液的漏失对地下水也有一定的影响。项目钻井时采用膨润土浆钻井，固井技术完善，在套管的保护下能有效地保护浅层地下水，对地下水影响较小。 ⑵ 井场污染物入渗对地下水、土壤的影响 井场污染物收集、存储措施不到位，容易造成地表污染物入渗，对土壤、浅层地下水造成一定的污染。造成地表污染物入渗的主要因素有：柴油罐发生泄漏、井口作业区、泥浆循环系统区散落的泥浆、废水渗入地下，对土壤、地下水产生一定的影响。 ⑶ 地下水串层影响 在自然状态下，由于存在隔水层，浅层水与深层水很难相互沟通混合。如果隔水层被人为破坏形成孔洞，浅层污染水就会下渗污染深层水，造成地下水串层污染。因此，项目钻至隔水层，采用速凝水泥迅速封堵隔水层孔洞，防止地下水串层污染。 ⑷ 土方开挖对土壤环境的影响 项目占地区域内土壤类型主要为黄绵土。工程建设中的开挖和回填必然会对土壤层次、土壤质地产生较大影响。耕作土壤有别于自然土壤，表层为耕作层，深度15～25cm，中层为犁底层，深度20～40cm，40cm 以下为母质层。耕作层是作物根系分布密集区和土壤水分、肥力集中分布区。项目建设对原土壤层次产生破坏，不同质地、不同层次的土壤进行混合，影响原土壤耕作层的肥力，进而影响了农作物的生长和产量。环评要求建设期必须进行表土剥离，施工结束后分层回填，保护表土层。采取环评要求措施后，施工对表土层影响在可接受范围内。 ⑸ 钻井过程对地下饮用水的环境影响分析 项目钻井过程中会揭露三叠系基岩风化裂隙潜水含水层，该含水层为区内梁峁区部分居民饮用水取水含水层，本次钻井涉及梁峁区居民主要为达连坡村居民，达连坡居民饮用水井在项目的西南方向，距离钻井所在地距离约为460米。钻井揭露含水层后不能及时进行封堵，钻孔附近的风化带潜水会涌入钻孔内随泥浆排出，但是由于风化带潜水水位埋深较大，潜水会在井管内汇集，外排量较少，且项目施工期较短，随着气井的固井完成后，该影响消失，因此钻井过程中对水量影响较小。项目钻井过程中会添加少量钻井液，项目钻井液成分主要为膨润土，且项目钻孔周边的地下水有向井管渗流的趋势，因此，一般情况下钻井液不会漏失，对地下水水质影响较小。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）可知本项目本项目属于Ⅳ类项目，Ⅳ类项目可不开展地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知，本项目属于Ⅳ类项目，Ⅳ类项目可不开展土壤环境影响评价。 本次环评对项目土壤、地下水环境影响进行简要分析。 4、声环境影响分析 施工期噪声主要来源于运输车辆和施工机械产生的噪声。施工噪声对环境的不利影响是暂时的、短期的行为，随着工程竣工，施工噪声的影响将消失。 ⑴ 交通噪声 设备、材料及废钻井泥浆进出场地等运输过程中，将在道路沿线造成噪声污染。可以通过加强管理、疏通道路、控制运输时间，减少鸣笛和防止车辆堵塞等方法减轻其影响。 ⑵ 施工机械噪声 项目主要产噪设备修井、钻井设备等，据类比调查，主要噪声源声级见表19。 表19 主要施工设备声级表 施工阶段 设备名称 降噪前声级dB（A） 排放规律 治理措施 降噪后声级dB（A） 数量（台） 备注 土石方 工程 推土机 85 间歇 / 85 3 室外 装载机 90 间歇 / 90 1 室外 翻斗车 90 间歇 / 90 1 室外 钻井 过程 柴油发电机 90 连续 基础减振处理 80 2 室内 钻井设备 85 连续 基础做减振处理 80 1 室外 ⑶ 影响分析 在不考虑声传播过程中屏障隔声、空气吸收、地面效应的前提下，利用点声源衰减模式，对噪声影响的范围进行计算，结果见表20。 计算公式： 式中： ——距声源r处的A声级，dB(A)； ——参考位置r0处的A声级，dB(A)； ——预测点距离声源的距离，m； ——参考位置距离声源的距离，m。 表20 施工设备噪声衰减结果表 设备 声压级 受声点不同距离处噪声衰减值 10m 30m 50m 100m 120m 150m 200m 推土机 85 65 55 51 45 43.4 41.5 39 翻斗车 90 70 60 56 50 48.4 46.5 44 装载机 90 70 60 56 50 48.4 46.5 44 柴油发电机 电机 80 60.0 50.0 46.0 40.0 38.4 36.5 34.0 钻井设备 80 60.0 50.0 46.0 40.0 38.4 36.5 34.0 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间：70dB（A） 夜间55dB（A） 由于施工机械声压级较高，施工时对施工现场及周围环境将产生一定的影响，也对施工机械的操作工人及现场施工人员造成一定影响。由计算结果可以看出，昼间在距离施工设备30m处，夜间在距离施工设备噪声100m处均可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关规定，项目边界距最近的敏感点为达连坡，距离391m，因此项目施工噪声对其影响较小。环评要求项目井场内高噪声源柴油发电机、钻机等设备远离居民区布置，项目施工期噪声影响属短期、暂时性的影响，随着施工的结束施工噪声影响即消失，因此，项目施工噪声对周围环境影响较小。 5、固体废弃物影响分析 项目钻井过程中产生的固体废物主要有建筑废料、废弃钻井泥浆岩屑、井队员工产生的生活垃圾等。 ⑴ 建筑废料 项目根据实际地形对场地进行平整，可基本实现区内土石方平衡；建筑施工废料主要包括碎砖、混凝土、砂浆、桩头等，建筑垃圾在采取有计划的堆放，按要求分类处置、综合回收利用后，送往建筑垃圾填埋场进行填埋处置，对环境影响较小。 ⑵ 废弃钻井泥浆岩屑 项目产生的废弃钻井泥浆岩屑主要为废弃钻井泥浆与岩屑的混合物，由收集罐统一收集，勘探结束后送陕西朗新环保科技有限公司进行处置。 ① 废弃钻井岩屑 钻井过程中，岩石被钻头和泥浆研磨而破碎成岩屑，其中50%的岩屑混进泥浆中，剩余的岩屑经泥浆循环携带出井口，送入收集罐统一收集，钻井岩屑含水率大约为20%。钻井岩屑产生量按下式计算： W=0.25πD2hd50% 式中W：岩屑产生量；D：井直径（0.215m）；h：井深度(2400m)；d：岩石密度（2.8t/m3）。 根据项目井直径和井深计算得出，勘探井产生的岩屑量为121.9t。 表21 岩屑产生量一览表 单位/t 项目 孔径 孔段 长/深度 岩石密度 岩屑产生量 一开 0.31 0~200 200 2.8 21.12 二开 0.22 200~2238.5 2038.5 2.8 108.43 三开 0.15 2238.5~2740 501.5 2.8 12.41 总量 141.96 ② 废弃钻井泥浆产生量 根据常规钻井类比分析，项目钻井过程中部分钻井液损耗，部分钻井泥浆循环利用，钻井泥浆的回用率为95%，废弃钻井泥浆产生量见表22。 表22 废弃钻井泥浆产生量一览表 单位/m3 项目 钻井泥浆 钻井泥浆循环量 废弃钻井泥浆 数量 5678.4 5394.48 283.92 废弃钻井泥浆中含高倍稀释的钻井液，其特征主要为：a、偏碱性，pH值大多在8-9之间；b、悬浮物含量高，在钻井液中含有大量的粘土和钻井液加重剂；c、有机、无机污染物含量高，在钻井液中含有各种有机、无机的钻井液添加剂，以及降失水剂等。本次评价类比长庆油田钻井废水监测结果，见表23。 表23 钻井废水水质一览表 单位（mg/L，PH除外） 污染物种类 pH 悬浮物 石油类 化学需氧量 氯化物 浓度 8.05 2000 19.1 1750 405 综上，项目产生的废弃钻井岩屑量为141.96t，废弃钻井泥浆量约为72t（60m3，密度以1.2 t / m3计），则项目产生的废弃钻井泥浆岩屑共计213.96t。本钻井施工结束后，废弃泥浆和岩屑由收集罐集中收集后，送陕西朗新环保科技有限公司进行处置。 根据《国家危险废物名录》（2021），该名录不包含水基钻井泥浆。因此本项目产生的废弃钻井泥浆属于一般工业固体废物，环评要求配备废弃钻井泥浆和岩屑的收集设施，对钻井过程中废弃钻井泥浆岩屑进行集中收集，项目收集的岩屑、废弃泥浆暂存于废弃泥浆岩屑收集池内，施工结束后送陕西朗新环保科技有限公司油（气）开采废弃物处置厂进行处置。 ⑶ 废机油、废棉纱 主要来源于柴油机零部件和清洗钻具、套管时产生的废油，油泥由专用容器收集。通过类比，勘探井预计产生废机油0.3t，废棉纱0.05t，最终委托陕西朗新环保科技有限公司进行处置。 ⑷ 生活垃圾 职工生活垃圾以每人每天1kg计，项目生活垃圾产生量为3.96t。生活垃圾集中收集，定期送附近生活垃圾填埋场处置。 ⑸ 岩芯 项目施工期取芯过程中采出岩芯，采出的岩心集中堆存，钻井结束后送至建筑垃圾填埋场处置。吴堡县建筑垃圾填埋场位于吴堡县宋家川街道办辛庄社区，于2020年建成，可接纳本项目产生的岩芯。 项目固体废物产生量及具体处置措施见表24。 表24 项目固体废物产生于处置措施表 序号 固废种类 产生量（t） 性质 处置措施 1 建筑垃圾 / 一般固废 综合回收利用后送至建筑垃圾填埋场 2 岩屑 141.96 一般固废 （747-002-99） 委托陕西朗新环保科技有限公司进行处置 3 废弃钻井泥浆 283.92 一般固废 （747-002-99） 委托陕西朗新环保科技有限公司进行处置 4 废机油 0.3 危险废物（HW08 900-249-08） 专用危废收集桶收集后委托有资质单位进行处置 5 废棉纱 0.05 危险废物（HW49 900-041-49） 专用危废收集桶收集后委托有资质单位进行处置 6 生活垃圾 3.96 一般固废 生活垃圾桶收集后定期送附近生活垃圾填埋场处置 7 岩芯 / 一般固废 钻井结束后送至建筑垃圾天填埋场填埋处置 综上所述，在加强施工过程固体废物管理的前提下，固体废物环境影响可以得到有效控制和治理，环境影响较小。 6、生态环境影响分析 项目生态影响主要表现为工程占地和损坏植被，进而引起水土流失。 ⑴ 土地利用影响分析 从工程占地性质分析，项目占地均为临时占地，临时占地面积为4500m2，项目临时占地对土地利用仅为短期影响，施工结束后通过采取环评提出的生态恢复措施可恢复其原有功能。 ⑵ 植被影响分析 项目对植被的主要影响表现在井场场地平整、基础设施建设等施工过程中，地表开挖、施工机械碾压等导致的植被破坏。施工过程中，施工范围内的植物地上部分与根系均被铲除，同时还伤及附近植物的根系，这些将会造成施工区域植被的破坏，从现场调查来看，拟建工程占地的现有植被以灌丛和草丛为主。植被中的物种均为为本地的优势种和常见种，在施工区域周边地区均有广泛分布，不存在因局部植被损失而导致该植物种群消失的可能性。项目工程完成后被破坏的植被将得到较好的自然恢复。因此，临时占地对评价区陆生植被生物量的影响最终会变得很轻微，物种的种类不会因此减少。 项目占地均为临时占地，不涉及永久占地，临时占地面积为4500m2。项目占地为草地和灌木林地，不占用基本农田。临时占地内的植被破坏具有暂时性，随施工结束而终止。项目在施工结束后立即对临时占地内的植被进行恢复，通过采取以上措施后，项目施工期对植被影响较小。 ⑶ 水土流失影响分析 水土流失主要来源于施工期挖方和表土的临时堆放形成的边坡而产生的中度水蚀。施工期结束后，通过对临时占地内植被进行恢复，占地内水土流失轻微，因此，通过对施工期表土采取临时保存措施，井场在开挖前在下游坡脚设置挡土墙，在场地内设排水沟，以排除场地内积水；挖方时尽量将表层土与下层土分开，将剥离的表层土单独堆放，待施工结束后回覆表土，单独堆放的表层土设临时挡护，并用密目防护网进行覆盖；施工结束后采取植被恢复措施，可将项目建设的水土流失影响降到最低。 7、环境风险影响分析 ⑴ 风险源调查 项目风险物质主要为柴油，可能涉及的环境风险物质为井喷产生的天然气和硫化氢。项目储罐发生损坏裂口，会引起易燃、易爆物质的释放，将会导致火灾、爆炸、泄漏事故。根据物质和生产系统的危险性识别，确定本项目环境风险识别结果见表25。 表25 项目环境风险识别结果汇总表 序号 危险单元 风险源 主要危险物质 最大存在量（t/a） 环境风险类型 环境影响途径 可能受影响的环境敏感目标 1 储罐区 柴油储罐 柴油 单个井场最大存在量17t 泄漏、火灾、爆炸 大气、地下水 达连坡村 ⑵环境风险分析 ① 大气影响分析 A、柴油：本项目环境风险为柴油发生泄漏、火灾和爆炸事故，从而引发的次生/伴生污染事故。项目柴油发生泄漏，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。项目柴油柴油罐柴油储存量较小，发生泄漏时不会发生大面积的扩散，对大气环境影响较小。 项目柴油储罐发生火灾或爆炸时会有一定的废气产生，主要是柴油不完全燃烧时产生的CO，由于本项目储油量较小，以及事故发生时及时疏散周围人员并采取其他相关应急处置措施，因此废气对周围居民和环境的影响较小。 井喷：钻井进入气层后，有可能遇到异常高压气流，如果井内泥浆密度值过低，达不到平衡井内压力要求，就可能发生井喷。项目柴油发生泄漏，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。项目柴油柴油罐柴油储存量较小，发生泄漏时不会发生大面积的扩散，对大气环境影响较小。若出现井喷失控，气藏内的天然气在地层压力的作用下，将以极高的动能速度从井口喷出，若自始至终未遇火源，将在其自身动量与气象条件控制下，喷涌后与空气混合、扩散形成H2S毒性云团。 根据设计可知，井场发生井喷失控的概率较低，且施工单位有较完善的预防设备、监测仪器和应急物资。环境风险影响较小。 综上所述，项目运行期对大气环境影响小。 ② 水环境影响分析 A、对地表水的污染 根据现场调查，项目周边最近河流为黄河。本项目柴油采用罐装，且单个井场存在量不超过17吨，项目柴油罐区地面采取防渗硬化处理，罐区周围设置围堰，项目柴油罐发生泄漏与溢出事故时，柴油不会溢出罐区外，也不会进入地表水体，对地表水环境影响较小。 B、对地下水的污染 项目罐区采取防渗硬化措施。柴油发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，因此对浅层地下水的污染很小。 综上所述，项目运行期对水环境影响小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 项目施工期结束后进行封井或留设长观井，并对井场进行土地复垦，项目不涉及运营期。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 项目位于陕西省榆林市吴堡县宋家川镇达连坡村。本项目厂址不在饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需要特殊保护的区域内，项目占地区域不涉及生态红线，无重大环境制约因素。建设项目布局合理，项目在建设中严格执行环评及设计中提出的污染防治和生态恢复措施后，项目建设对环境造成的影响可控制在可接受范围。从环境保护角度分析，项目选址可行。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工扬尘 为减少施工扬尘对周边环境的影响，环评要求建设单位在施工期间应当按照《陕西省大气污染防治条例》、《榆林市2021年铁腕治污三十七项攻坚行动方案》（榆办字[2021]7号）的要求进行施工，施工期采取的具体措施要求如下： ① 施工场地做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。地基开挖、桩基施工、渣土运输等施工阶段，采取洒水、覆盖、冲洗等防尘措施；建筑工地四周建设喷淋设施，严控扬尘污染；严格执行扬尘治理“红黄绿”监督管理制度，视频监控，扬尘在线监测系统联网管理。 ② 控制道路扬尘污染。加强渣土车运输监管，车辆必须全部安装卫星定位系统，杜绝超速、超高装载、带泥上路、抛洒泄漏等现象。运输车辆应保持工况良好，采取遮盖、密闭措施；及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，定时洒水压尘，减少运输扬尘。 ③ 加强物料堆场扬尘监管。施工现场尽量实施建材料统一堆放管理，并尽量减少搬运环节，搬运时防止包装袋破裂。筑路材料堆放地点选在环境敏感点下风向，距离在 200m 以上。遇恶劣天气加蓬覆盖，必要时设围栏，并定时洒水防尘。减少堆存量并及时利用。 ④ 严格按照榆林市及吴堡县有关控制扬尘污染等规定，强化施工期环境管理和监理，加强全员环保意识宣传和教育，制定合理的施工计划，坚决杜绝粗放式施工现象发生。 ⑤ 对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量；施工弃土及建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷。 ⑥ 遇有4级以上大风天气，停止土方施工，并做好遮掩工作，最大限度地减少扬尘；在大风日加大洒水量及洒水次数。 ⑦ 居民集中区道路施工现场采用彩钢板围护，围挡设置高度不低于2.5 m。 ⑧ 在道路两端设置工程概况标志牌，标志牌上必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话。 2、地表水 项目对地表水可能造成影响的主要为洗井废水、生活污水。为减少施工废水对周边环境的影响，环评要求建设单位在施工期间采取的具体措施如下： ⑴产生的洗井废水由专用收集罐临时贮存，洗井废水定期送陕西朗新环保科技有限公司处置。 ⑵场区设置卫生防渗旱厕，生活污水洒水抑尘。施工废水循环回用，不外排项目。 ⑶施工材料如油料、化学品等，其堆放应远离各类水体，选择暴雨径流难以冲刷的地方，各类物料应备有防雨遮雨设施，必要时应设围栏，以免有害物质被雨水冲刷进入水环境。 ⑷选用先进的设备、机械，加强施工机械设备的维修保养，以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量，从而减少含油污水的产生量。 3、地下水 项目钻井时钻井液可能导致地下水污染。为减少施工废水对周边地下水环境的影响，环评要求建设单位在施工期间采取的具体措施如下： ① 表层固井要求：表层固井必须封固含水层。 ② 固井作业要求：为了确保地层的承压能力能够满足固井时防漏及打开气层时安全钻井的需要，在进入气层前必须按工程设计要求进行转化钻井液和工艺堵漏；固井所用水泥、外掺料、外加剂及水泥浆配方必须经油田公司工程技术管理部检验认可备案后，方可使用。 ③ 生产套管固井后钻水泥塞要求：钻完全井水泥塞后，必须大排量循环冲洗干净胶皮及铝片。 ④ 其他要求： A、钻井中遇到潜水层，下套管时应注水泥封固，防止地下水层被地层其它流体或钻井泥浆污染； B、钻井过程中采取平衡钻进，避免因压力挤动和开泵过猛使泥浆憋入地层； C、井场储备足够的封堵剂，钻井过程中应密切注意钻井液的漏失情况，一旦出现漏失，应立即采取堵漏措施，防止钻井液的漏失污染地下水；堵漏剂的选取应考虑清洁、无毒、对人体无害、环境污染轻的种类，建议使用水泥堵漏。 D、在井下作业过程中，钻井液和压裂液应集中配置，洗井废水、压裂废水应100%回收。 E、洗井、压裂作业和试井过程应采取防喷、地面管线防刺、防漏、防溢等措施。 F、应定期对井内套管和井壁进行检查、修缮，防止套管和井壁发生损坏。 ⑤ 防渗措施 为进一步减少工程建设对地下水环境的影响，环评建议对井场各区域切实做好防渗措施。 A、防渗措施 柴油罐、废弃泥浆罐、钻井废水罐和压裂返排液罐均应置于进行防渗处理的防渗池内，防渗池使用前底部及墙体内侧铺设相应厚度的HDPE 材料，使渗透系数≤10-7cm/s，可有效防止污染物入渗。 B、循环系统防渗措施：采用密闭循环罐，设备底部铺设复合防水卷材作防渗漏处理，防水卷材搭接长度不小于300mm。 4、噪声 项目施工过程中钻井设备和柴油发电机等会产生一定噪音。为减小项目对周边环境的影响，环评要求建设单位在施工期间采取的具体措施如下： ⑴施工中尽量缩小影响范围，合理进行厂区平面布置。 ⑵选用低噪音设备并对相应设备采取减振等基础降噪措施。 固体废物 项目施工过程中会产生固体废弃物。为减小项目对周边环境的影响，环评要求建设单位在施工期间采取的具体措施如下： ⑴ 生活垃圾 项目施工人员产生的生活垃圾统一收集后由市政环卫部门送至生活垃圾填埋场填埋处置。 ⑵ 建筑垃圾 项目拆除的建筑垃圾可回收的部分进行分拣后回收利用，剩余部分送至建筑垃圾填埋场填埋处置。 ⑶ 废弃钻井泥浆岩屑 项目产生的废弃钻井泥浆岩屑主要为废弃钻井泥浆与岩屑的混合物，由收集罐统一收集，勘探结束后送陕西朗新环保科技有限公司进行处置。 ⑷ 废机油、废棉纱 主要来源于柴油机零部件和清洗钻具、套管时产生的废油，油泥由专用容器收集。最终委托陕西朗新环保科技有限公司进行处置。 生态环境 项目产地平整及钻井施工过程中会导致地表植被破坏和水土流失。为减小项目对周边生态环境的影响，环评要求建设单位在施工期间采取的具体措施如下： ⑴ 生态保护措施 ① 井场占地类型主要为草地和灌木林地，项目应控制施工范围，严格控制对施工工地以外土地、植被的压占和破坏。对项目施工区域外的土地不得随意破坏其原有地表植被； ② 井场在开挖前在下游坡脚设置挡土墙，在场地内设排水沟，以排除场地内积水。开挖土方时，尽量将表层土与下层土分开，将剥离的表层土单独堆放，施工结束后回覆表土，要求单独堆放的表层土设置临时挡护，并采取密目防护网进行覆盖。 ③ 合理安排施工季节和作业时间，优化施工方案，工程施工中做好土石方平衡工作，开挖的土方作为施工场地平整回填之用，尽量避免雨季施工，雨季施工时应备有工程帆布覆盖，防止汛期造成水土流失。 ④ 施工单位应合理进行施工布置，精心组织施工管理，所有车辆、机械设备、施工人员的活动严格限制在施工作业带内，对于临时占地要严格控制面积，临时设施要合理堆放，减少对土壤及植被的不必要破坏，工程完成后尽快完成清场、植被恢复、绿化等工程。 ⑤ 施工临时道路在施工结束后，及时开展植被恢复工作。 ⑥ 施工期间加强监督管理，不得向沟渠等地弃土，也不得在易被雨水冲刷的地方堆土，对临时堆土进行遮盖，减少施工造成的水土流失。 ⑦ 加强现场管理，降低施工对地表土壤的扰动强度，减少水土流失。 ⑵ 植被恢复措施 施工期结束后，必须根据植被生态、生理学特征，因地制宜的进行植被恢复，通过采取以上措施后，工程对生态环境的影响较小，措施可行。井场植被恢复措施一览表见表26，生态环境保护措施设计图见附图7。项目生态恢复治理分区实施见表29。 表26 井场植被恢复措施一览表 区域 占地面积 植被恢复措施 数量 井口东侧 1100m2 针茅、槐树 10kg草籽+50棵树苗 井口南侧 1100m2 白草、柳树 10kg草籽+50棵树苗 井口西侧 1100m2 蒿草、槐树 10kg草籽+50棵树苗 井口北侧 1100m2 苜蓿、柳树 10kg草籽+50棵树苗 道路 100m2 苜蓿、柳树 2kg草籽 表29 生态恢复措施分区实施表 区域 分区 目标及 任务 生态恢复措施 责任主体 实施时间 临时占地 井场 不造成水土流失 对表土进行剥离，表土单独存放，临时裸露地面采取洒水降尘、土工布苫盖 建设单位及施工单位 2021.8-2022.5 植被恢复率达到99% 拆除井场建筑物，井场植树种草。 2022.6-2022.8 临时 道路 植被恢复率达到99% 临时道路播撒草籽 2022.6-2022.8 7、环境风险 ① 柴油使用、储运过程中的风险防范措施 A 柴油罐远离火源、电源，同时加强管理，严禁烟火，避免安全事故导致污染物进入环境带来次生影响。 B 强化风险意识、加强安全管理，严格按操作规程操作： C 加强对柴油的储存管理，应采取减少油品蒸发、防止形成爆炸性油品混合物的一次防护措施。工程采用柴油罐对柴油进行储存，确保呼吸阀、测量孔、接地装置等附件完整可靠，防止油蒸汽的产生和积聚。油罐区设置有围堰，长×宽×高约为1.5m×1.5 m×1m，容积约2.25m3，可防止油罐破损泄漏的柴油污染地表土壤、地表水等。油罐区使用前底部及墙体内侧铺设相应厚度的HDPE 材料，使渗透系数≤10-7cm/s，可有效防止污染物入渗。 D 柴油储存和使用场所要设置在通风条件较好的地方。柴油储存和使用场所内的通风、照明、通信、控制等电气设备的选型、安装、电力线路敷设等，必须符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定。 E 加强项目的管理工作和对职工的教育工作，使其在日常生产过程中树立良好的风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理，减少人为风险事故的发生。 F 严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求；按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）规定，配置相应数量的灭火器，严禁区内有明火出现。 ② 井喷事故风险防范措施 A、钻井地质设计、工程设计和施工设计中应有井控和防H2S等有害气体的内容，并按标准要求提供相关资料。 B、在工程设计书中应有可操作性的安全（HSE）设计篇章。其安全（HSE）设计以国家有关法律、法规，国家标准和行业标准以及安全预评价报告和环境影响评价报告为设计依据。 C、设计书必须按照有关审批程序进行严格审批。钻井承包商在未收到相关手续前禁止组织施工。 D、应利用各种作业所获得直接或间接地层压力数据进行数理统计分析资料，划分出不同地层压力区带，与邻井可比地层压力进行分析对比，提供地层压力预测或监测曲线（值），并对漏失层段、浅层气分布情况、油气水显示和其他复杂情况进行预告。 E、井场平面布置应按照《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T 5466-2013）的规定进行设置，保证能满足井喷或H2S溢出时人员和设备撤离的要求。 F、密切监控硫化氢、二氧化碳等非烃气体显示情况。开始气测录井后，全烃连续监测，非目的层段每4小时分析一次烃组分、非烃组分；发现异常或进入目的层井段时，应连续分析。 G、钻井进入气层后，如果井内泥浆密度值过低，达不到平衡井内压力要求，就可能发生井喷。此时利用防喷器迅速封闭井口，若井口压力过高，则打开防喷管线阀门泄压，即事故放喷。事故放喷时间短，属临时排放。放喷的天然气经专用放喷管线引至放喷池后点火燃烧，对环境影响较小。 H、应急物资需由专人保管。井场24小时必须配备值班人员。 8、施工期环境监测计划 项目施工期环境监测计划见表27。监测计划布点图见附图8。 表27 施工期环境监测计划表 监测内容 监测点位 监测项目 监测频次 监测方法 声环境 场界 噪声 施工期监测一次 昼、夜各1次 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 项目施工期结束后进行封井或留设长观井，并对井场进行土地复垦，项目不涉及运营期。 |
| 其他 | 1、环境管理 ⑴ 环境管理机构设置与职责 根据《建设项目环境保护设计规范》等要求，本项目需设立专门的环境管理机构及专职负责人员1名，负责项目的日常环境管理工作。 环保专职管理人员的职能是： ① 负责贯彻实施国家环保法规和有关地方环保法令。 ② 加强环保管理，建立健全企业的环境管理制度，确保污染治理和生态环境保护工作顺利实施，并实施检查和监督。 ③ 组织开展环境监测，及时了解施工区及施工结束后环境质量状况及生态恢复状况。 ⑵ 环境管理制度 公司领导必须重视环境保护工作，应制定一系列规章制度以促进治理项目的环境保护工作。 制定的环境保护工作条例有： ① 环境保护职责管理条例 ② 废气排放管理制度 ③ 固体废物的管理与处置制度 ④ 环保教育制度 ⑤ 生态恢复的管理制度 ⑶ 环境管理要求 ① 施工期结束后，封井或长观井加装井口装置，并同步实施井场土地复垦，土地复垦率达100%； ② 废弃钻井泥浆岩屑收集至废弃钻井泥浆岩屑收集池内，施工结束后送陕西朗新环保科技有限公司进行处置，不得在井场内进开展相关处置工作。 |
| 环保投资 | 项目总投资为660万元，其中环保投资57.25万元，占项目投资总额的8.67%。环保投资估算见表28。 表28 环保投资估算表 阶段 污染 类别 污染源 治理措施、设施 环保投资（万元） 施 工 期 废气 施工扬尘 施工用地周边彩钢板围挡 4 运输车辆遮盖篷布，限制超载超速 建筑材料堆放点遮盖篷布 道路定期洒水 柴油发电机废气 选用符合国家标准的柴油发电机、定期对其进行维修、保养等 1 废水 生活污水 设置防渗旱厕1座 1 洗井废水 排入泥浆循环系统，经沉淀后作为钻井液循环利用，最终交由陕西朗新环保科技有限公司处置 5 土壤、 地下水 柴油罐区、废弃钻井泥浆岩屑储罐等地面做防渗处理，四周设置围堰 12 噪声 施工钻井噪声 选用低噪声设备、基础减振 8 柴油发电机噪声 选用低噪声设备、基础减振、 柴油发电机安装消声器 泥浆泵 置于室内 运输噪声 加强管理，减少鸣笛，控制运输时间 固废 建筑垃圾 分类处置，可回用的综合利用，不可回用的送建筑垃圾填埋场 / 生活垃圾 生活垃圾桶1个 0.05 废机油、废棉纱 暂存于危废收集桶，定期送有资质单位处置 0.2 岩芯 钻井结束后用送至建筑垃圾填埋场 / 废弃钻井泥浆岩屑 暂存于废弃泥浆岩屑收集罐，定期送陕西朗新环保科技有限公司处置 10 生态 植被破坏、 水土流失 采用及时覆土和复原等手段；施工结束后占地范围内破坏植被及时恢复，井场恢复面积4400m2，临时道路恢复面积100m2 16 合计 57.25 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 控制施工范围，严格控制对施工工地以外土地、植被的压占和破坏；加强现场管理，降低施工对地表土壤的扰动强度，减少水土流失；井场施工前将表土剥离斌集中堆存保护，用于项目建设完毕后的植被恢复和复垦；施工结束后，对临时占地的土地进行植被复垦工作，其中井场恢复面积4400m2，道路恢复面积100m2 | 生态得到 恢复 |  | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 洗漱废水洒水抑尘 | 污水不外排 | / | / |
|  | 洗井废水排入泥浆循环系统，经沉淀后作为钻井液循环利用，最终交由陕西朗新环保科技有限公司 |  |  |  |
| 地下水及土壤环境 | 柴油罐区地面进行防渗处理(渗透系数≤10-7cm/s)，并设置围堰(围堰长×宽×高约为3m×3 m×1m，容积约9m3)；在井口作业区、泥浆循环系统区采取防渗处理，并对散落在井场的污染物及时收集；整个钻井作业按照规章操作，尽量避免了因压力激增和开泵过猛使泥浆泵入地层污染地下水；钻井中遇到潜水层，下套管时应注水泥封固 | / | / | / |
| 声环境 | 采用低噪声机械，加强检查、维护和保养机械设备，合理安排工期和施工工序，严格控制高噪声设备的运行时段，合理布置高噪声设备的位置，项目钻机采取基础减振处理，泥浆泵置于室内，柴油发电机置于室内、采取基础减振处理且安装消声器 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 施工用地周边彩钢板围挡 | 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017） | / | / |
|  | 施工场地定期洒水 |  |  |  |
|  | 物料堆场苫盖篷布 |  |  |  |
|  | 运输过程中加盖篷布，限制超载，运输道路定时洒水 |  |  |  |
|  | 选用符合国家标准的柴油发电机、定期对其进行维修、保养等 | 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）表2 第三阶段限值要求 |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾收集后送至垃圾填埋场填埋处置 | 处置率100% | / | / |
|  | 建筑垃圾部分回收综合利用，部分送至建筑垃圾填埋场处置 |  |  |  |
|  | 废机油、废棉纱暂存于危废收集桶，定期交有有资质单位处置 |  | / | / |
|  | 岩芯钻井结束后送至建筑垃圾填埋场 |  | / | / |
|  | 废弃钻井泥浆岩屑暂存于废弃泥浆岩屑收集罐，定期送陕西朗新环保科技有限公司处置 |  | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 柴油罐区采取地面防渗措施，并在罐区四周设置围堰（围堰长×宽×高约为3m×3m×1m，容积约9m3） | / | / | / |
| 环境监测 | 厂界环境噪声监测 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准及《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

陕北钾盐科探井-德钾1井钻探与测录井工程符合国家产业政策，符合“三线一单”、榆林市“多规合一”的相关要求；选址基本合理，在落实项目可研及环评报告提出的污染防治及生态恢复保护措施后，各类污染物均能达标排放。从满足环境质量目标要求分析，项目建设可行。